安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 9 页

LOCTITE BONDACE 261 BULK

安全技术说明书编号 :  467109

V001.0

修订: 31.10.2012

发布日期: 15.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE BONDACE 261 BULK

粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

31.10.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

易燃液体

危险类别

第2类

第1类

第2类

第1类

第2类

第2类

接触途径

靶器官

吸入危害

皮肤刺激

吸入

皮肤接触

皮肤接触

皮肤敏化作用

生殖毒性

特异性靶器官系统毒性–

反复接触

特异性靶器官系统毒性

一次性接触

第3类

神经系统

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

MSDS-No.:467109

V001.0

LOCTITE BONDACE 261 BULK

第 2页共    9页

危险性说明:

H225高度易燃液体和蒸气。

H315造成皮肤刺激。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。

H361怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H317可能导致皮肤过敏反应

防范说明（预防）：

P210远离热源/火花/明火/热表面。――禁止吸烟。

P233保持容器密闭。

P240容器和接收设备接地/等势联接。

P241使用防爆的电气/通风照明/...../设备。

P242只能使用不产生火花的工具。

P243采取防止静电放电的措施。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P260不得吸入蒸气。

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P281使用所需的个人防护设备。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P261避免吸入粉尘/烟气/气体/雾/蒸气。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P210远离火花/热表面。-禁止吸烟。

P210远离火花/明火/热表面。-禁止吸烟。

防范说明（响应）：

P303+P361+P353

如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P314如感觉不适，须求医/就诊。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P301+P310如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生。

P331不得诱导呕吐。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P321具体的处治（见本标签）。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

MSDS-No.:467109

V001.0

LOCTITE BONDACE 261 BULK

第 3页共    9页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

甲苯

含量

GHS分类

60- 100%

特异性靶器官系统毒性–反复接触2

108-88-3

H373

吸入危害1

H304

生殖毒性2

H361d

易燃液体2

H225

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H336

皮肤刺激2

H315

双酚A二缩水甘油醚(E-03型)

<=300PPM

严重眼刺激2

25085-99-8

H319

皮肤刺激2

H315

皮肤敏化作用1

H317

对水生环境有慢性危害2

H411

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即脱除污染的或浸湿的衣物。

用流动清水和肥皂清洗。涂护肤脂。更换所有污染的衣物。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

移至新鲜空气处。

保暖，置于安静的场所。

根据需要给氧或作人工呼吸。

向医学专家求助。

食入：

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

立即寻求医疗处置并出示其容器或标签。

第五部分消防措施

危险特性:

易燃液体

有害燃烧产物:

一氧化碳。

二氧化碳

刺激性蒸气。

灭火剂:

泡沫，灭火干粉，二氧化碳

雾状水

灭火方法:

远离热源、火花、明火或其他点火源储存与使用。

灭火注意事项:

撤离无关人员。

穿全套防护服。

佩戴自给式呼吸设备。

MSDS-No.:467109

V001.0

LOCTITE BONDACE 261 BULK

第 4页共    9页

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

疏散未受防护的人员。

一旦产品泄漏进入水体或下水道，通知有关当局。

穿戴防护设备。

避免接触皮肤和眼睛。

参见第8部分的建议。

消除方法：

用液体吸附材料（砂子，泥炭，锯末）移除。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

确保工作场所通风良好。

避免存在明火和点火源。

穿戴合适的防护服，安全护目镜和手套。

采取措施防止静电排放。

避免与皮肤和眼睛接触。

使用防爆设备。

使用时不得吃东西，饮水或吸烟。

避免儿童接触。

参见第8部分的建议。

储存注意事项:

确保贮存和工作区域足够通风。

保持容器密闭。

贮存于阴凉，干燥的场所。

不得靠近热源或点火源，或活性物质储存。

避免阳光直射。

采取预防措施，防止在储存和运输过程中静电放电。

室温下

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

甲苯

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

50 mg/m3TWA

100 mg/m3STEL

(经皮)

20 ppmTWA

无

无

双酚A二缩水甘油醚(E-03型)

无

无

工程控制：

确保良好的通风或抽风。

防止接触明火、火花和点火源。

使用常规的跨接和接地技术来防止静电电荷积聚。

需要防爆排气装置。

根据良好的工业卫生和安全操作规程进行操作处置。

呼吸系统防护：

合适的呼吸面罩。

如果通风不能将个体接触浓度控制在低于适用的接触限值时，配戴NIOSH批准的气

密性良好的防有机蒸气/防尘呼吸器。

眼睛防护：

身体防护：

戴紧密闭合的护目镜。

穿戴面罩。

穿戴适当的防护服。

防护服必须覆盖住手臂和腿部。

MSDS-No.:467109

V001.0

LOCTITE BONDACE 261 BULK

第 5页共    9页

手防护：

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

工作间隙和放工后，应洗手。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

无色

液体

pH值：

闪点（℃）:

溶解性：

6 - 8

-7,2°C  (19.04°F)

不溶于 (溶剂:水)

熔点（℃）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

无资料。

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

防止受热，远离点火源和禁配物。

强酸、碱类和氧化剂。

分解产物：

按照说明书的指导使用不发生分解。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

如果正确的操作处置或使用本品，预计无有害影响。

经口毒性：

食入有害。

吸入毒性：

长期吸入有严重损害健康的危险。

蒸气可能导致嗜睡或头昏眼花。

经皮毒性：

皮肤接触可能致敏。

MSDS-No.:467109

V001.0

LOCTITE BONDACE 261 BULK

第 6页共    9页

皮肤接触

刺激性

生殖毒性：

对未出生婴儿有潜在危害。

其它信息：

无信息

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

甲苯

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

刺激性

世界经济合作与发展组织

108-88-3

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

甲苯

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

阴性的

bacterial

有或没有

108-88-3

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

第十二部分生态学资料

生态信息：

不得倒入下水道，土壤或水体中。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无信息

生物累积潜力：

无资料。

MSDS-No.:467109

V001.0

LOCTITE BONDACE 261 BULK

第 7页共    9页

其他危害效应：

无信息

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

鲫鱼

测试方法

甲苯

LC50

13 mg/l

鱼类

96 h

28 d

48 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

108-88-3

（鱼类,急性毒性

试验）

NOEC

EC50

IC50

3,2 mg/l

11,5 mg/l

12 mg/l

鱼类

红鲈

世界经济合作与

发展组织准则

204

（鱼类14天延长

毒性试验）

世界经济合作与

发展组织准则

202

甲苯

Daphnia

Algae

大型蚤

108-88-3

（蚤类急性活动

抑制试验）

甲苯

72 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

108-88-3

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

甲苯

快速生物降解性

80 %

世界经济合作与发展组织准则

108-88-3

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

2,73

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

甲苯

108-88-3

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

本品的废弃物列入《国家危险废物名录》。

根据当地及国家法规要求按有害废物处置。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

污染包装处置：

作为废物处置。

根据当地及国家法规进行废弃处置。

第十四部分运输信息

MSDS-No.:467109

V001.0

LOCTITE BONDACE 261 BULK

第 8页共    9页

公路运输ADR分类：

类别：

3

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

II

F1

33

1133

标识：

技术名称：

其他信息：

3

ADHESIVES

特殊条款  640D

铁路运输RID分类：

类别：

3

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

II

F1

33

1133

标识：

技术名称：

其他信息：

3

ADHESIVES

特殊条款  640D

海运IMDG分类：

类别：

3

II

包装类别：

UN号：

标识：

1133

3

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-E ,S-D

-

ADHESIVES

空运IATA分类：

类别：

3

包装类别：

II

353

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

364

1133

3

Adhesives

标识：

正确货物运输品名：

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

MSDS-No.:467109

V001.0

LOCTITE BONDACE 261 BULK

第 9页共    9页

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

符合RoHS法规要求

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

15.11.2014

武佳，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规

事务部，中国上海，+86-21-28915670

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H225高度易燃液体和蒸气。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H319造成严重眼刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H361d怀疑对胎儿造成伤害。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。