安全技术说明书符合GB16483-2000

页 1 的 4

TECHNOMELT PUR 273/1 known as Purmelt RS 273/1

安全技术说明书编号 :  44569

V001.1

修订: 11.09.2009

发布日期: 11.10.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

TECHNOMELT PUR 273/1 known as Purmelt RS 273/1

企业信息：

汉高粘合剂有限公司

东厦北路下蓬工业区

515065

中国广东省汕头市

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

11.09.2009

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分成分/组成信息

有害物成份

含量

CAS-No.

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯

1 -   3 %

101-68-8

第三部分危险性概述

危险性类别:

依据GB13690-

92《常用危险化学品的分类和标志》规定的分类标准，本品不被分类为危险化学品

。

侵入途径:

健康危害:

皮肤接触,吸入,眼睛接触,食入

本品刺激呼吸系统。

刺激眼睛和皮肤。

食入可能有害。

环境危害:

燃爆危险:

按预期用途使用预计对环境不会产生影响。

无显著燃爆危险特性。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

吸入：

熔融产品。皮肤接触后应立即用凉水冷却。不得强行移除附着的产品。就医。

接触热溶胶后：用水冷却，就医。

新鲜空气，给氧，保暖。就医。

MSDS-No.:44569

V001.1

TECHNOMELT PUR 273/1 known as Purmelt RS 273/1

页 2的   4

食入：

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

碳氧化物。

异氰酸酯蒸气。

灭火剂:

常用灭火剂均适用。

灭火注意事项:

佩戴自给式呼吸设备。

穿戴防护设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

穿戴防护设备。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

避免接触皮肤和眼睛。

疏散未受防护的人员。

参见第8部分的建议。

使其固化。

用机械设备移除泄漏物。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

储存注意事项:

9 Monate

贮存于阴凉，干燥的场所。

远离热源和直接光照处。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成份

国标GBZ2-2002

ACGIH

NIOSH

OSHA

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯

0,005 ppmTWA

无

0,05 mg/m3TWA

0,1 mg/m3

监测方法:

工程控制：

确保良好的通风或抽风。

个体防护:

呼吸系统防护：

通风不足时佩戴适当的呼吸面具。

密闭良好的安全护目镜。

眼睛防护：

身体防护：

穿戴个人防护设备。

防护服必须覆盖住手臂和腿部。

手防护：

接触热熔性物质时，穿戴防热辐射手套。

第九部分理化特性

性状：

固体材料

外观:

象牙色,米色

固体

1,05 - 1,15 g/cm3

8.000 - 15.000 mPa.s

沸点（℃）:

溶解性：

无资料

不溶于 (溶剂:水)

相对密度（水=1）:

粘度:

MSDS-No.:44569

V001.1

TECHNOMELT PUR 273/1 known as Purmelt RS 273/1

页 3的   4

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

按照说明书的指导使用不发生分解。

与醇类反应。

与胺类物质反应。

与水反应，放出热量。

分解产物：

高温下可能会释放出异氰酸酯。

按照说明书的指导使用不发生分解。

第十一部分毒理学资料

致敏性：

其他：

吸入可能引起过敏。

皮肤接触可能致敏。

按照现行化学品法规的定义，产品属于化学制品。以下的评估是基于单个组分的重

量含量及其毒理学数据得出的。,对异氰酸酯过敏的个体应避免接触本品。

第十二部分生态学资料

生态毒性:

生态一般说明

不得倒入下水道，土壤或水体中。

第十三部分废弃处置

产品处置

向当地责任管理部门咨询，采取必要的处置措施。

污染包装处置

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

中国危险化学品名录：

未列入

MSDS-No.:44569

V001.1

TECHNOMELT PUR 273/1 known as Purmelt RS 273/1

页 4的   4

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

11.10.2014

Steven

Tian，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规

事务部，中国上海，+86-21-2891 8536。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。