安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 6 页

BONDERITE C-IC 288 25KG

安全技术说明书编号 :  463825

V001.3

修订: 30.07.2014

发布日期: 18.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

BONDERITE C-IC 288 25KG

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

30.07.2014

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

严重眼刺激

危险类别

第2类

接触途径

眼睛接触

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

警告

危险性说明:

H319造成严重眼刺激。

防范说明（预防）：

防范说明（响应）：

P264处理后要彻底洗手

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

-根据GHS，无信息。

-根据GHS，无信息。

修订:463825

V001.3

BONDERITE C-IC 288 25KG

第 2页共    6页

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

Benzyl alcohol, ethoxylated~

26403-74-7

含量

GHS分类

1-   5%

严重眼损伤1

H318

柠檬酸

1-   5%

严重眼刺激2

77-92-9

H319

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

立即用水和肥皂彻底清洗皮肤。

如症状发展和持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

万一接触眼睛，立即用大量的水冲洗15分钟，立即就医。

如吸入，立即将患者转移到新鲜空气处。

寻求医生帮助。

食入：

如食入物料，立即联系毒物控制中心或就医。

禁止催吐。

不要给无意识的人喂食任何东西。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

有毒的和刺激性的蒸气。

常用灭火剂均适用。

灭火方法:

产品本身不燃。应使用适合于周围环境的灭火行动。

消防员必需佩戴带正压的自给式呼吸设备(SCBA)。

灭火注意事项:

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

隔离泄漏区域。疏散无关人员。

穿戴合适的个人防护设备。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

用惰性吸附剂吸收。

储存于密闭容器中待废弃处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

避免与皮肤和眼睛接触。

仅在通风良好的场所使用。

避免吸入该产品的蒸气或雾。

操作处置时，不得饮食或抽烟。

操作后彻底清洗。

修订:463825

V001.3

BONDERITE C-IC 288 25KG

第 3页共    6页

储存注意事项:

存储温度控制在5°C至  40°C之间。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

Benzyl alcohol, ethoxylated~

无

无

无

无

无

无

柠檬酸

工程控制：

确保工作场所通风良好。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如通风条件不良，配备合适的呼吸设备。

密闭良好的安全护目镜。

身体防护：

手防护：

适当的防护服。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

浅黄色

液体

pH值：

2,60 - 3,00

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

1,0 - 1,1 g/cm3

无资料。

无资料。

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

> 93°C  (> 199.4°F)

完全溶解 (溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

避免接触的条件：

远离禁配物贮存。

过热。

禁配物：

氧化剂。

强碱。

分解产物：

着火时能释放出毒性气体。

修订:463825

V001.3

BONDERITE C-IC 288 25KG

第 4页共    6页

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

经口毒性：

无资料。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

柠檬酸

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

LD50

LD50

11.700 mg/kg

> 2.000 mg/kg

经口

经皮

大鼠

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  401

77-92-9

（急性经口毒性）

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

柠檬酸

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

轻微刺激性

世界经济合作与发展组织

77-92-9

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

Benzyl alcohol,

ethoxylated~

26403-74-7

柠檬酸

Category 1 (irreversible effects on the

eye)

世界经济合作与发展组织

准则  405

（急性的眼部刺激或腐蚀）

世界经济合作与发展组织

准则  405

强烈刺激性

家兔

77-92-9

（急性的眼部刺激或腐蚀）

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

柠檬酸

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

阴性的

bacterial

有或没有

艾姆氏测试

77-92-9

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

可能在水生环境中造成长期不利影响。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

修订:463825

V001.3

BONDERITE C-IC 288 25KG

第 5页共    6页

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

LC50

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

高体雅罗鱼

大型蚤

测试方法

柠檬酸

> 250 mg/l

275 mg/l

> 640 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

48 h

24 h

7 d

DIN 38412-15

77-92-9

柠檬酸

EC50

77-92-9

柠檬酸

EC50

四尾栅藻

世界经济合作与

发展组织准则

201

77-92-9

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

柠檬酸

快速生物降解性

需氧的

79 %

欧盟方法   C.4-E

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

77-92-9

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

-1,72

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

柠檬酸

20°C

欧盟方法   A.8

(分配系数)

77-92-9

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

基本信息：

非危险品参照RID,  ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

修订:463825

V001.3

BONDERITE C-IC 288 25KG

第 6页共    6页

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

18.11.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H318造成眼严重损伤。

H319造成严重眼刺激。