安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

LOCTITE LIOFOL LA 7597 known as Liofol LA 7597 200KG

安全技术说明书编号 :  463735

V001.3

修订: 27.03.2013

发布日期: 27.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

LOCTITE LIOFOL LA 7597 known as Liofol LA 7597 200KG

单组分聚氨酯粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

27.03.2013

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

急性毒性

危险类别

第4类

第2类

第1类

第1类

第2类

第3类

接触途径

吸入

靶器官

严重眼刺激

呼吸过敏性

眼睛接触

吸入

皮肤敏化作用

皮肤刺激

皮肤接触

皮肤接触

特异性靶器官系统毒性

一次性接触

致癌性

呼吸系统

第2类

第2类

特异性靶器官系统毒性–

反复接触

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

MSDS-No.:463735

V001.3

LOCTITE LIOFOL LA 7597 known as Liofol LA

7597 200KG

第 2页共    8页

危险性说明:

H332吸入有害。

H319造成严重眼刺激。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H317可能导致皮肤过敏反应

H335可能引起呼吸道刺激。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。

H315造成皮肤刺激。

H351怀疑会致癌。

防范说明（预防）：

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P284戴呼吸防护装置。

P285如通风不足，须戴呼吸防护装置。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P281使用所需的个人防护设备。

防范说明（响应）：

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P310立即呼叫解毒中心或医生。

P304+P341

如误吸入：如呼吸困难，将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P342+P311如有呼吸系统病症：呼叫解毒中心或医生。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P314如感觉不适，须求医/就诊。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

MSDS-No.:463735

V001.3

LOCTITE LIOFOL LA 7597 known as Liofol LA

7597 200KG

第 3页共    8页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

二苯基甲烷二异氰酸酯

26447-40-5

含量

GHS分类

25-  40%

急性毒性4;吸入

H332

皮肤刺激2

H315

严重眼刺激2

H319

致癌性2

H351

特异性靶器官系统毒性–反复接触2

H373

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H335

呼吸过敏性1

H334

皮肤敏化作用1

H317

异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯

60- 100%

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

9016-87-9

H335

皮肤刺激2

H315

呼吸过敏性1

H334

急性毒性4;吸入

H332

特异性靶器官系统毒性–反复接触2

H373

致癌性2

H351

皮肤敏化作用1

H317

严重眼刺激2

H319

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

吸入：

用流动清水和肥皂清洗。涂护肤脂。更换所有污染的衣物。

立即用大量流动水至少清洗10分钟。必要时寻求医生帮助。

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

食入：

有害燃烧产物:

碳氧化物。

氮氧化物。

有毒的和刺激性的蒸气。

异氰酸酯蒸气。

灭火剂:

常用灭火剂均适用。

灭火注意事项:

穿戴防护设备。

佩戴自给式呼吸设备。

MSDS-No.:463735

V001.3

LOCTITE LIOFOL LA 7597 known as Liofol LA

7597 200KG

第 4页共    8页

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

穿戴防护设备。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

参见第8部分的建议。

用惰性吸附剂吸收。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

确保工作场所通风良好。

穿戴合适的防护服，安全护目镜和手套。

避免与皮肤和眼睛接触。

避免儿童接触。

使用时不得吃东西，饮水或吸烟。

参见第8部分的建议。

接触加热的MDI的蒸气是非常危险的。

储存注意事项:

确保贮存和工作区域足够通风。

保持容器密闭。

贮存于阴凉，干燥的场所。

远离热源和直接光照处。

与禁配物隔离。

不得冷冻储存。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

二苯基甲烷二异氰酸酯

无

无

无

无

异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯

0,1 mg/m3STEL

0,05 mg/m3TWA

0,005 ppmTWA

工程控制：

确保工作场所通风良好。

不得将废弃物料投入废水下水道中。

一旦诊断出个体对异氰酸酯过敏，禁止其再次接触。

应该将监测员工呼吸区域的大气中异氰酸酯浓度水平作为整个员工接触定性方案的

一部分。

必须监测异氰酸酯的接触水平。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

通风不足时佩戴适当的呼吸面具。

护目镜

穿戴面罩。

身体防护：

穿戴个人防护设备。

MSDS-No.:463735

V001.3

LOCTITE LIOFOL LA 7597 known as Liofol LA

7597 200KG

第 5页共    8页

手防护：

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：聚氯丁二烯（CR；>=1

mm厚度）或天然橡胶（NR；>=1

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：聚氯丁二烯（CR；>=1 mm厚度）或天然橡胶（NR；>=1

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

工作间隙和放工后，应洗手。工作时不得饮食或抽烟。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

无色至淡黄色

液体

pH值：

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

1,13 g/cm3

无资料。

250 mPa.s

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

无资料。

> 93°C  (> 199.4°F)

与水反应。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常贮存和使用条件下稳定。

避免接触的条件：

水

本品可与强酸、强碱和氧化剂反应。

禁配物：

与水反应：容器中发生压力积聚（二氧化碳释放）。

与水，醇类，胺类反应。

分解产物：

按照说明书的指导使用不发生分解。

聚合危害:

不会发生

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

如果正确的操作处置或使用本品，预计无有害影响。

对异氰酸酯过敏的个体应避免接触本品。

经口毒性：

无资料。

MSDS-No.:463735

V001.3

LOCTITE LIOFOL LA 7597 known as Liofol LA

7597 200KG

第 6页共    8页

吸入毒性：

吸入有害。

可能对呼吸系统产生刺激。

长期吸入有严重损害健康的危险。

皮肤接触

刺激性

吸入和皮肤接触可能致敏。

眼睛接触

刺激性

致癌性：

致癌效应的证据有限

急性毒性：

有害物成分

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

接触时间

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

测试方法

测试方法

测试方法

CAS-No.

二苯基甲烷二异氰酸酯

26447-40-5

LD50

> 2.000 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

结果

生物种类

家兔

CAS-No.

二苯基甲烷二异氰酸酯

26447-40-5

强烈刺激性

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

结果

生物种类

家兔

CAS-No.

二苯基甲烷二异氰酸酯

26447-40-5

无刺激性

微生物细胞突变：

有害物成分

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

CAS-No.

二苯基甲烷二异氰酸酯

26447-40-5

阴性的

bacterial

有或没有

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

第十二部分生态学资料

生态信息：

不得倒入下水道，土壤或水体中。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

MSDS-No.:463735

V001.3

LOCTITE LIOFOL LA 7597 known as Liofol LA

7597 200KG

第 7页共    8页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

LC50

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

测试方法

二苯基甲烷二异氰酸酯

26447-40-5

> 10.000 mg/l

> 750 mg/l

鱼类

96 h

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

蚤状蚤

二苯基甲烷二异氰酸酯

26447-40-5

EC50

Daphnia

24 h

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

向当地责任管理部门咨询，采取必要的处置措施。

污染包装处置：

基本信息：

作为废物处置。

根据当地及国家法规进行废弃处置。

第十四部分运输信息

非危险品参照RID,  ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

符合RoHS法规要求

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

27.11.2014

武佳，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规

事务部，中国上海，+86-21-28915670

MSDS-No.:463735

V001.3

LOCTITE LIOFOL LA 7597 known as Liofol LA

7597 200KG

第 8页共    8页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H335可能引起呼吸道刺激。

H351怀疑会致癌。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。