安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

LOCTITE SF 7600 RUST CONVERTER又名   Loc 7600  Rust

安全技术说明书编号 :  405128

V001.2

Convertor 4lit

修订: 26.10.2012

发布日期: 27.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

LOCTITE SF 7600 RUST CONVERTER又名   Loc 7600  Rust Convertor 4lit

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

26.10.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

皮肤腐蚀/刺激

对水生环境有慢性危害

危险类别

第1B类

第2类

接触途径

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H314造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

MSDS-No.:405128

V001.2

LOCTITE SF 7600 RUST CONVERTER又名   Loc 7600

Rust Convertor 4lit

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P260不得吸入粉尘/烟气/气体/雾/蒸气/喷雾。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P273避免释放到环境中。

防范说明（响应）：

P301+P330+P331如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。

P303+P361+P353

如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P310立即呼叫解毒中心或医生。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P391收集溢出物。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

磷酸

含量

GHS分类

10-  30%

皮肤腐蚀1B

7664-38-2

H314

2-丁氧基乙醇

111-76-2

1-  10%

急性毒性4;吸入

H332

急性毒性4;经皮

H312

急性毒性4;经口

H302

严重眼刺激2

H319

皮肤刺激2

H315

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

吸入：

一旦接触，立即脱除污染的衣物并用大量水冲洗皮肤。

立即就医。

检查并摘除任何隐形眼镜。

万一接触眼睛，立即用大量的水冲洗15分钟，立即就医。

移至新鲜空气处。

如果没有呼吸，给予人工呼吸。

如果呼吸困难，给氧。

就医。

食入：

给饮1～2杯水或牛奶。

禁止催吐。

不要给无意识的人喂食任何东西。

MSDS-No.:405128

V001.2

LOCTITE SF 7600 RUST CONVERTER又名   Loc 7600

Rust Convertor 4lit

第 3页共    8页

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

可能与金属反应放出易燃的氢气。

二氧化碳。

干粉。

灭火注意事项:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

隔离泄漏区域。疏散无关人员。

在安全的前提下阻止进一步的泄漏。

穿戴合适的个人防护设备。

用惰性物质吸附泄漏物。将物料铲入合适的容器中待废弃处置。

用石灰乳或苏打水中和并用大量水冲洗。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免与皮肤和眼睛接触。

仅在通风良好的场所使用。

不要把未使用的产品放回原瓶。

操作后彻底清洗。

储存于干燥的场所。

将容器保存在有良好通风的场所。

远离热源和直接光照处。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

磷酸

1 mg/m3TWA

3 mg/m3STEL

无

1 mg/m3TWA

3 mg/m3TWA

20 ppmTWA

无

无

2-丁氧基乙醇

工程控制：

提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如果通风不足，佩戴NIOSH认可的呼吸器。

戴安全眼镜，或化学护目镜（如果可能发生溅射）。

身体防护：

手防护：

推荐穿戴防渗透的围裙和靴子。

建议使用丁基橡胶或丁腈橡胶手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

MSDS-No.:405128

V001.2

LOCTITE SF 7600 RUST CONVERTER又名   Loc 7600

Rust Convertor 4lit

第 4页共    8页

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

pH值：

沸点（℃）：

液体

无资料。

100°C  (212°F)

外观：

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

液体。

未测定

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

稳定

碱金属。

金属。

分解产物：

可能与铝，锌，锡或这些金属的合金反应生成可燃性气体氢气。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

磷酸

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

LD50

LC50

3.500 mg/kg

1,689 mg/l

经口

吸入

大鼠

家兔

7664-38-2

1 h

4 h

2-丁氧基乙醇

LD50

LC50

LD50

1.746 mg/kg

2,2 mg/l

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

世界经济合作与发展组织

111-76-2

准则

401

435 mg/kg

（急性经口毒性）

世界经济合作与发展组织

准则  403

（急性吸入毒性）

世界经济合作与发展组织

准则  402

（急性经皮毒性）

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

24 h

生物种类

家兔

测试方法

磷酸

腐蚀性

刺激性

7664-38-2

2-丁氧基乙醇

111-76-2

4 h

家兔

欧盟方法   B.4

（急性毒性：经皮刺激性/

腐蚀性）

MSDS-No.:405128

V001.2

LOCTITE SF 7600 RUST CONVERTER又名   Loc 7600

Rust Convertor 4lit

第 5页共    8页

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

2-丁氧基乙醇

111-76-2

刺激性

24 h

世界经济合作与发展组织

准则  405

（急性的眼部刺激或腐蚀）

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

无数据

生物种类

人类

测试方法

磷酸

非致敏性

非致敏性

7664-38-2

2-丁氧基乙醇

111-76-2

豚鼠最大

值试验

豚鼠

世界经济合作与发展组织

准则 406（皮肤致敏）

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

2-丁氧基乙醇

111-76-2

阴性的

哺乳动物细胞基因

突变试验

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  476

（哺乳类动物细胞体外基因

突变试验）

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

吸入

接触时间/处理频率

生物种类

大鼠

测试方法

2-丁氧基乙醇

111-76-2

NOAEL=0,121

42 or 90 days6

hours/day, 5

days/week

mg/l

第十二部分生态学资料

生态信息：

由于此产品的低pH值，当其接触水生生物和水体后，预计会产生相当严重的生态毒性。

MSDS-No.:405128

V001.2

LOCTITE SF 7600 RUST CONVERTER又名   Loc 7600

Rust Convertor 4lit

第 6页共    8页

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

究

磷酸

LC50

> 100 mg/l

鱼类

世界经济合作与

发展组织准则

203

7664-38-2

（鱼类,急性毒性

试验）

磷酸

EC50

EC50

> 100 mg/l

> 100 mg/l

Daphnia

Algae

48 h

72 h

大型蚤

栅藻

世界经济合作与

发展组织准则

202

7664-38-2

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

磷酸

7664-38-2

（藻类，生长抑

制试验）

2-丁氧基乙醇

111-76-2

LC50

EC50

EC50

> 1.000 mg/l

> 300 mg/l

> 900 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

48 h

24 h

7 d

高体雅罗鱼

大型蚤

2-丁氧基乙醇

111-76-2

2-丁氧基乙醇

111-76-2

四尾栅藻

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

2-丁氧基乙醇

111-76-2

快速生物降解性

需氧的

73 %

欧盟方法   C.4-E

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

0,81

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

2-丁氧基乙醇

25°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

111-76-2

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

污染包装处置：

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

第十四部分运输信息

MSDS-No.:405128

V001.2

LOCTITE SF 7600 RUST CONVERTER又名   Loc 7600

Rust Convertor 4lit

第 7页共    8页

公路运输ADR分类：

类别：

8

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

II

C1

80

3264

8

标识：

技术名称：

无机酸性腐蚀性液体，未另作规定的 (磷酸,硝酸锌,氧化锌)

铁路运输RID分类：

类别：

8

II

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

C1

80

3264

标识：

技术名称：

8

无机酸性腐蚀性液体，未另作规定的 (磷酸,硝酸锌,氧化锌)

海运IMDG分类：

类别：

8

II

包装类别：

UN号：

标识：

3264

8

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-A ,S-B

P

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

(磷酸,硝酸锌,氧化锌)

空运IATA分类：

类别：

包装类别：

8

II

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

851

855

3264

标识：

正确货物运输品名：

8

Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.

(磷酸,硝酸锌,氧化锌)

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

MSDS-No.:405128

V001.2

LOCTITE SF 7600 RUST CONVERTER又名   Loc 7600

Rust Convertor 4lit

第 8页共    8页

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

27.11.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

此产品安全技术说明书的编制符合67/548/EEC及其进一步修订版的要求，以及欧盟

指令1999/45/EC的要求。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H302吞咽有害。

H312皮肤接触有害

H314造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H315造成皮肤刺激。

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。