安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 7 页

Loctite 7649

安全技术说明书编号 :  179515

V001.4

修订: 24.09.2012

发布日期: 27.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

Loctite 7649

活化剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

24.09.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

易燃气体

危险类别

第1类

接触途径

靶器官

易燃液体

特定目标器官毒性－单次接触

严重眼损伤/眼刺激

第2类

第3类

第2A类

眼睛接触

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H225高度易燃液体和蒸气。

H319造成严重眼刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

MSDS-No.:179515

V001.4

Loctite 7649

第 2页共    7页

防范说明（预防）：

P210远离热源/火花/明火。-禁止吸烟。

P261避免吸入气体。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P233保持容器密闭。

P240容器和接收设备接地/等势联接。

P241使用防爆电气/通风/照明/设备。

P243采取防止静电放电的措施。

P280穿戴防护手套/防护服。

P264处理后要彻底洗手

防范说明（响应）：

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P303+P361+P353

如皮肤(头发)沾染：立即去除所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P370+P378火灾时：使用泡沫，灭火干粉，二氧化碳灭火。

P377漏气着火：切勿灭火，除非漏气能够安全地制止。

P381除去一切点火源，如果这么做没有危险。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403存放在通风良好的地方。

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P404存放于密闭的容器中。

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

丙酮

含量

GHS分类

60- 100%

易燃液体2

67-64-1

H225

特定目标器官毒性－单次接触3

H336

严重眼刺激2

H319

丙烷

10-  30%

易燃气体1

H220

74-98-6

高压气体

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动清水和肥皂清洗。

寻求医生帮助。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动水至少清洗10分钟。必要时寻求医生帮助。

移至新鲜空气处。如果症状持续，就医。

MSDS-No.:179515

V001.4

Loctite 7649

第 3页共    7页

食入：

漱口，给饮1～2杯水，不得催吐。

寻求医生帮助。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

碳氧化物、氮氧化物、刺激性有机蒸气。

二氧化碳、泡沫、干粉

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

无

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免与皮肤和眼睛接触。

不得使产品排入下水道。

确保足够的通风。

参见第8部分的建议。

泄漏量小时，用纸、毛巾擦去，并置于容器中待进一步处置。

泄漏量大时,使用惰性材料吸收,保存于密闭的容器中,待进一步处理。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

蒸气应被排出以避免吸入。

远离点火源 -禁烟。

贮存于阴凉，通风良好的场所。

远离热源和直接光照处。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

丙酮

丙烷

450 mg/m3STEL

300 mg/m3TWA

无

500 ppmTWA

750 ppmTWA

1.000 ppmTWA

无

无

呼吸系统防护：

眼睛防护：

仅在通风良好的场所使用。

戴防护眼镜。

身体防护：

手防护：

穿戴适当的防护服。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

MSDS-No.:179515

V001.4

Loctite 7649

第 4页共    7页

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

气溶胶。

外观：

绿色

气溶胶。

不适用

pH值：

不适用

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

56°C  (132.8°F)

-18°C  (0.4°F)

易混合的 (溶剂:水)

可溶的 (溶剂:丙酮)

0,8 g/cm3

无资料。

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

稳定

与强氧化剂反应。

分解产物：

刺激性有机蒸气。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

经口毒性：

如果食入，本材料被认为是低毒的。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

丙酮

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

LD50

LC50

LD50

5.800 mg/kg

76 mg/l

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

67-64-1

4 h

> 15.688

mg/kg

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

丙酮

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

67-64-1

（急性的眼部刺激或腐蚀）

MSDS-No.:179515

V001.4

Loctite 7649

第 5页共    7页

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

丙酮

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

阴性的

bacterial

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  471

67-64-1

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（细菌回复突变试验）

丙烷

negative

with

体外哺乳动物细胞

染色体畸变试验

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  473

74-98-6

metabolic

activation

（哺乳类动物细胞体外染色

体畸变试验）

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

丙酮

结果

接触途径

接触时间/处理频率

生物种类

大鼠

测试方法

NOAEL=2500 ppm

口服：饮用  13 weeks

67-64-1

水

第十二部分生态学资料

生态毒性:

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生物累积潜力：

无资料。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

究

丙酮

丙酮

LC50

8.120 mg/l

鱼类

96 h

胖头鱥

世界经济合作与

发展组织准则

203

67-64-1

（鱼类,急性毒性

试验）

EC50

6.098,4 mg/l

Daphnia

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

67-64-1

（蚤类急性活动

抑制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

丙酮

快速生物降解性

需氧的

81 - 92 %

欧盟方法   C.4-E

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

67-64-1

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

0,24

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

丙酮

67-64-1

MSDS-No.:179515

V001.4

Loctite 7649

第 6页共    7页

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

公路运输ADR分类：

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

类别：

2

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

5F

1950

2.1

标识：

技术名称：

AEROSOLS

铁路运输RID分类：

类别：

2

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

5F

23

1950

2.1

标识：

技术名称：

AEROSOLS

海运IMDG分类：

类别：

2.1

包装类别：

UN号：

标识：

1950

2.1

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-D ,S-U

-

AEROSOLS

空运IATA分类：

类别：

2.1

包装类别：

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

203

203

1950

2.1

标识：

正确货物运输品名：

Aerosols, flammable

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

MSDS-No.:179515

V001.4

Loctite 7649

第 7页共    7页

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

27.11.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

此产品安全技术说明书的编制符合67/548/EEC及其进一步修订版的要求，以及欧盟

指令1999/45/EC的要求。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H220极易燃烧的气体。

H225高度易燃液体和蒸气。

H319造成严重眼刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。