安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 9 页

LOCTITE LB 767 LUBRICATION - ANTI SEIZE又名   ANTI-SEIZE

安全技术说明书编号 :  175601

V001.4

SPRAY 767   175GM

修订: 29.11.2012

发布日期: 13.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

LOCTITE LB 767 LUBRICATION - ANTI SEIZE又名  ANTI-SEIZE SPRAY 767

175GM

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

29.11.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

特异性靶器官系统毒性

一次性接触

危险类别

第3类

接触途径

靶器官

皮肤腐蚀/刺激

严重眼损伤/眼刺激

第2类

第1类

皮肤接触

眼睛接触

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H315造成皮肤刺激。

H318造成眼严重损伤。

H335可能引起呼吸道刺激。

MSDS-No.:175601

V001.4

LOCTITE LB 767 LUBRICATION - ANTI SEIZE又名

ANTI-SEIZE SPRAY 767   175GM

第 2页共    9页

防范说明（预防）：

P261避免吸入粉尘/气体/雾/蒸气。

P264处理后要彻底洗手

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P310立即呼叫解毒中心或医生。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

MSDS-No.:175601

V001.4

LOCTITE LB 767 LUBRICATION - ANTI SEIZE又名

ANTI-SEIZE SPRAY 767   175GM

第 3页共    9页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

庚烷

含量

GHS分类

10-  30%

易燃液体2

142-82-5

H225

吸入危害1

H304

皮肤刺激2

H315

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H336

急性危害水生环境1

H400

对水生环境有慢性危害1

H410

丙酮

10-  30%

易燃液体2

67-64-1

H225

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H336

严重眼刺激2

H319

丙烷

1-  10%

1-  10%

易燃气体1

H220

高压气体

74-98-6

正丁烷

高压气体Liquef. Gas

106-97-8

H280

易燃气体1

H220

氧化钙

1-  10%

皮肤刺激2;经皮

1305-78-8

H315

严重眼损伤/眼刺激1

H318

特异性靶器官系统毒性一次性接触3;吸入

H335

石油蒸馏物

1-   5%

经皮

64741-44-2

吸入危害1;经口

H304

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

脱去污染的衣服和鞋子。

用肥皂和水清洗。

如症状发展和持续，就医。

衣物重新使用前应清洗。

眼睛接触：

吸入：

立即用水冲洗眼睛至少15分钟，同时保持眼睑撑开。立即就医。

移至新鲜空气处。

如果有不利健康影响，就医。

食入：

禁止催吐。

立即就医。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

碳氧化物。

MSDS-No.:175601

V001.4

LOCTITE LB 767 LUBRICATION - ANTI SEIZE又名

ANTI-SEIZE SPRAY 767   175GM

第 4页共    9页

灭火剂:

二氧化碳。

干粉。

泡沫。

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

使用雾状水雾，以保持火灾中暴露的容器冷却和驱散蒸气。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免接触皮肤和眼睛。

不得使产品排入地表水或地下水中。

避免吸入来自泄漏物料的蒸气，烟、粉尘或雾。

移走被吸附的材料，放入适当的化学废弃物容器以备处置。

给区域通风。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

避免吸入该产品的蒸气或雾。

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

远离热源、火花和明火。

蒸气易积聚并可能发生爆炸性引燃。

确保足够的通风。

储存注意事项:

保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

不得刺破，焚烧，或接触温度超过48.9°C  (120°F)。

存储/运输时的控制温度:

保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

庚烷

丙酮

500 mg/m3TWA

1.000 mg/m3STEL

450 mg/m3STEL

300 mg/m3TWA

无

500 ppmTWA

400 ppmTWA

500 ppmTWA

750 ppmTWA

1.000 ppmTWA

1.000 ppmTWA

2 mg/m3TWA

无

无

丙烷

无

无

无

无

正丁烷

氧化钙

石油蒸馏物

无

2 mg/m3TWA

无

5 mg/m3TWA

10 mg/m3TWA

工程控制：

提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。

呼吸系统防护：

如果通风不能将个体接触浓度控制在低于适用的接触限值时，配戴NIOSH批准的气

密性良好的防有机蒸气/防尘呼吸器。

眼睛防护：

身体防护：

安全护目镜或带侧边的安全护目镜。

防化，防渗透手套。

MSDS-No.:175601

V001.4

LOCTITE LB 767 LUBRICATION - ANTI SEIZE又名

ANTI-SEIZE SPRAY 767   175GM

第 5页共    9页

手防护：

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

气溶胶。

未测定

外观：

银色

pH值：

沸点（℃）：

熔点（℃）：

无资料。

未测定

0 - 212°F  (-17.8 - 100相对密度（水=1）：

°C)

闪点（℃）:

< -18°C  (< 0.4°F)

（推进剂的闪点值）。

无资料。 (溶剂:水)

引燃温度（℃）:

无资料。

无资料。

溶解性：

粘度：

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

远离热源、火花和明火。

不得刺破，焚烧，或接触温度超过48.9°C  (120°F)。

禁配物：

氧化剂。

分解产物：

刺激性有机蒸气。

碳氧化物。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

经口毒性：

可能对消化系统产生刺激作用。

MSDS-No.:175601

V001.4

LOCTITE LB 767 LUBRICATION - ANTI SEIZE又名

ANTI-SEIZE SPRAY 767   175GM

第 6页共    9页

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

丙酮

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

LD50

LC50

LD50

5.800 mg/kg

76 mg/l

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

67-64-1

4 h

> 15.688

mg/kg

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

丙酮

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

67-64-1

（急性的眼部刺激或腐蚀）

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

庚烷

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

阴性的

bacterial

有或没有

142-82-5

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

丙酮

阴性的

bacterial

有或没有

有或没有

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  471

67-64-1

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（细菌回复突变试验）

丙烷

negative

with

体外哺乳动物细胞

染色体畸变试验

世界经济合作与发展组织

准则  473

74-98-6

metabolic

activation

阴性的

（哺乳类动物细胞体外染色

体畸变试验）

正丁烷

bacterial

106-97-8

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

丙酮

结果

接触途径

接触时间/处理频率

生物种类

大鼠

测试方法

NOAEL=2500 ppm

口服：饮用  13 weeks

67-64-1

水

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

对水生生物有高毒。

可能在水生环境中造成长期不利影响。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

MSDS-No.:175601

V001.4

LOCTITE LB 767 LUBRICATION - ANTI SEIZE又名

ANTI-SEIZE SPRAY 767   175GM

第 7页共    9页

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

究

庚烷

LC50

220 - 270 mg/l

鱼类

高体雅罗鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

142-82-5

（鱼类,急性毒性

试验）

庚烷

EC50

LC50

EC50

LC50

1,5 mg/l

8.120 mg/l

6.098,4 mg/l

1.070 mg/l

Daphnia

鱼类

48 h

96 h

48 h

96 h

大型蚤

胖头鱥

大型蚤

鲤鱼

世界经济合作与

发展组织准则

202

142-82-5

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

203

丙酮

67-64-1

（鱼类,急性毒性

试验）

丙酮

Daphnia

鱼类

世界经济合作与

发展组织准则

202

67-64-1

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

203

氧化钙

1305-78-8

（鱼类,急性毒性

试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

丙酮

快速生物降解性

需氧的

81 - 92 %

欧盟方法   C.4-E

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

67-64-1

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

4,66

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

庚烷

142-82-5

67-64-1

106-97-8

丙酮

0,24

正丁烷

2,89

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据法规要求进行处置。

与产品使用量相比，产品废物量可忽略。

本品的废弃物符合列入《国家危险废物名录》的分类标准。

MSDS-No.:175601

V001.4

LOCTITE LB 767 LUBRICATION - ANTI SEIZE又名

ANTI-SEIZE SPRAY 767   175GM

第 8页共    9页

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

2

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

5F

1950

2.1

标识：

技术名称：

AEROSOLS

铁路运输RID分类：

类别：

2

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

5F

23

1950

2.1

标识：

技术名称：

AEROSOLS

海运IMDG分类：

类别：

2.1

包装类别：

UN号：

标识：

1950

2.1

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-D ,S-U

-

AEROSOLS

空运IATA分类：

类别：

2.1

包装类别：

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

203

203

1950

标识：

正确货物运输品名：

2.1

Aerosols, flammable

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

MSDS-No.:175601

V001.4

LOCTITE LB 767 LUBRICATION - ANTI SEIZE又名

ANTI-SEIZE SPRAY 767   175GM

第 9页共    9页

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

13.11.2014

Lisa Zhang，

产品安全与法规事务高级专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规事

务部，中国上海，+86-21-2891 5060。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H220极易燃烧的气体。

H225高度易燃液体和蒸气。

H280内含高压气体；遇热可能爆炸。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H315造成皮肤刺激。

H318造成眼严重损伤。

H319造成严重眼刺激。

H335可能引起呼吸道刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H400对水生生物毒性极大。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。