安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

771(TM) Lubricant Nickel Anti-Seize

安全技术说明书编号 :  153790

V001.4

修订: 28.08.2013

发布日期: 13.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

771(TM) Lubricant Nickel Anti-Seize

润滑剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

28.08.2013

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

致癌性

危险类别

第2类

接触途径

皮肤接触

靶器官

皮肤敏化作用

特异性靶器官系统毒性–

反复接触

第1A类

第1类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H317可能导致皮肤过敏反应

H351怀疑会致癌。

H372长期或重复接触会对器官造成伤害。

MSDS-No.:153790

V001.4

771(TM) Lubricant Nickel Anti-Seize

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P201在使用前获取特别指示。

P202在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P261避免吸入粉尘/雾/蒸气。

P270使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P281使用所需的个人防护设备。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P308+P313如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P314如感觉不适，须求医/就诊。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

含量

GHS分类

镍

10-  30%

特异性靶器官系统毒性–反复接触1

7440-02-0

H372

皮肤敏化作用1

H317

对水生环境有慢性危害3

H412

致癌性2

H351

1-   5%

皮肤刺激2;皮肤

H315

专有组分

皮肤敏化作用1;皮肤

H317

眼睛刺激或腐蚀1

H318

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy

paraffinic, <3% DMSO

1-   5%

吸入危害1

H304

64742-54-7

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用肥皂和水清洗。

如症状发展和持续，就医。

眼睛接触：

吸入：

万一接触眼睛，立即用大量的水冲洗15分钟，立即就医。

移至新鲜空气处。如果症状持续，就医。

食入：

吸入可能导致肺水肿和肺炎。

禁止催吐。

就医。

第五部分消防措施

MSDS-No.:153790

V001.4

771(TM) Lubricant Nickel Anti-Seize

第 3页共    8页

有害燃烧产物:

金属蒸气。

碳氧化物。

铝的氧化物。

镍的氧化物。

灭火剂:

泡沫。

干粉。

二氧化碳。

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

无

灭火注意事项:

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

确保足够的通风。

不得使产品排入下水道。

储存于部分充装，封闭的容器中以待进一步处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

仅在通风良好的场所使用。

不得接触皮肤或衣物。

不要吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。

操作后彻底清洗。

贮存于原装容器中，放在阴凉的场所。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

镍

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

1 mg/m3TWA

1,5 mg/m3TWA

无

无

无

无

无

无

Distillates (petroleum),

hydrotreated heavy paraffinic, <3%

DMSO

5 mg/m3TWA

10 mg/m3TWA

工程控制：

如果全面通风不足以维持蒸气浓度低于既定的接触限值，采用正压倒灌式排风。

呼吸系统防护：

不得吸入蒸气和烟雾。

仅在通风良好的场所使用。

眼睛防护：

身体防护：

手防护：

戴防护眼镜。

氯丁橡胶手套或耐油手套。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

MSDS-No.:153790

V001.4

771(TM) Lubricant Nickel Anti-Seize

第 4页共    8页

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

应遵守良好的工业操作规范

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

pH值：

糊状

不适用

外观：

银色

熔点（℃）：

引燃温度（℃）:

粘度：

不适用

无资料。

无资料。

闪点（℃）:

溶解性：

> 93°C  (> 199.4°F)

可忽略的 (溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

在推荐贮存条件下稳定。

强氧化剂。

分解产物：

无资料

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

经口毒性：

吞咽可能有害。

其它信息：

无资料。

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

CAS-No.

致敏性

豚鼠最大

值试验

专有组分

致敏性

豚鼠最大

值试验

豚鼠

专有组分

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

禁止排入下水道、地表水、地下水。

MSDS-No.:153790

V001.4

771(TM) Lubricant Nickel Anti-Seize

第 5页共    8页

持久性及降解性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

MSDS-No.:153790

V001.4

771(TM) Lubricant Nickel Anti-Seize

第 6页共    8页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

测试方法

镍

LC50

> 100 mg/l

鱼类

96 h

96 h

48 h

48 h

96 h

96 h

48 h

48 h

72 h

72 h

72 h

72 h

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

203

7440-02-0

（鱼类,急性毒性

试验）

LC50

EC50

EC50

LC50

LC50

EC50

EC50

NOEC

ErC50

ErC50

NOEC

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l

100 mg/l

鱼类

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

镍

Daphnia

Daphnia

鱼类

世界经济合作与

发展组织准则

202

7440-02-0

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

202

大型蚤

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

203

虹鳟

专有组分

专有组分

专有组分

（鱼类,急性毒性

试验）

鱼类

虹鳟

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

Daphnia

Daphnia

Algae

Algae

Algae

Algae

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

202

大型蚤

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

栅藻（被称为绿藻）

栅藻（被称为绿藻）

栅藻（被称为绿藻）

栅藻（被称为绿藻）

（藻类，生长抑

制试验）

> 100 mg/l

> 100 mg/l

100 mg/l

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

MSDS-No.:153790

V001.4

771(TM) Lubricant Nickel Anti-Seize

第 7页共    8页

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

需氧的

降解性

测试方法

CAS-No.

17 - 49 %

欧盟方法   C.4-B

专有组分

（“快速”生物降解性改进的OE

CD筛选试验）

需氧的

17 - 49 %

欧盟方法   C.4-B

（“快速”生物降解性改进的OE

CD筛选试验）

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

基本信息：

非危险品参照RID,  ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

13.11.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

MSDS-No.:153790

V001.4

771(TM) Lubricant Nickel Anti-Seize

第 8页共    8页

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H318造成眼严重损伤。

H351怀疑会致癌。

H372长期或重复接触会对器官造成伤害。

H412对水生生物有害并具有长期持续影响。