安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 7 页

BONDERITE M-FE 7760 IRON PHOSPHATE又名  DURIDINE 7760

安全技术说明书编号 :  322230

V001.4

25KG

修订: 18.04.2012

发布日期: 27.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

BONDERITE M-FE 7760 IRON PHOSPHATE又名  DURIDINE 7760   25KG

密封剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

18.04.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

皮肤腐蚀/刺激

危险类别

第1B类

接触途径

皮肤接触

靶器官

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

MSDS-No.:322230

V001.4

BONDERITE M-FE 7760 IRON PHOSPHATE又名

DURIDINE 7760   25KG

第 2页共    7页

防范说明（预防）：

P260不得吸入粉尘/烟气/雾/蒸气。

P264处理后要彻底洗手

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P301+P330+P331如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。

P303+P361+P353

如皮肤(头发)沾染：立即去除所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P363沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P310立即呼叫解毒中心或医生。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P402+P404存放于干燥处。存放于密闭的容器中。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

磷酸

含量

GHS分类

皮肤腐蚀1B

H314

25-  40%

7664-38-2

氢氧化钠

10-  25%

金属腐蚀剂1

H290

1310-73-2

皮肤腐蚀1A

H314

Gluconic acid D-

526-95-4

0,1-   1%

严重眼刺激2

H319

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动的水和肥皂清洗。涂润手霜。更换所有污染的衣服。必要时，看皮肤科医生

。

脱去污染的衣服和鞋子。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量水冲洗，包括眼睑下面，至少15分钟。

寻求医生帮助。

如吸入，立即将患者转移到新鲜空气处。

如症状发展和持续，就医。

食入：

如食入物料，立即联系毒物控制中心或就医。

第五部分消防措施

未知。

有害燃烧产物:

灭火剂:

常用灭火剂均适用。

MSDS-No.:322230

V001.4

BONDERITE M-FE 7760 IRON PHOSPHATE又名

DURIDINE 7760   25KG

第 3页共    7页

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

穿戴防渗手套和防化学品溅射的眼镜。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

用惰性吸附剂吸收。

储存于密闭容器中待废弃处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免接触眼睛、皮肤和衣物。

操作后彻底清洗。

不得引入体内。

仅用于工业用途。

避免直接受热。

贮存于阴凉，干燥的场所。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

磷酸

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

3 mg/m3STEL

1 mg/m3TWA

2 mg/m3MAC

无

1 mg/m3TWA

3 mg/m3TWA

2 mg/m3TWA

无

无

氢氧化钠

无

无

Gluconic acid D-

工程控制：

确保工作场所通风良好。

确保足够的通风。

如果通风能力不能有效防止气溶胶、雾或蒸气的积聚，必须提供相应的NIOSH/MSHA

呼吸系统防护：

认可的呼吸防护。

眼睛防护：

身体防护：

手防护：

戴化学护目镜或全脸面罩。

推荐穿戴不渗透的围裙。

戴防渗透手套。

须戴丁腈橡胶手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

应遵守良好的工业操作规范

推荐使用个人防护设备的象形图

：

MSDS-No.:322230

V001.4

BONDERITE M-FE 7760 IRON PHOSPHATE又名

DURIDINE 7760   25KG

第 4页共    7页

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

无色至淡黄色

液体

pH值：

1 - 4

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

1,028 - 1,068 g/cm3

不适用

无资料。

> 93°C  (> 199.4°F)

可溶的 (溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常状态下稳定。

远离禁配物贮存。

与强氧化剂反应。

避免接触的条件：

禁配物：

分解产物：

未知。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

无实验室动物测试数据。

如果正确的操作处置或使用本品，预计无有害影响。

经口毒性：

食入将导致口腔和喉咙强烈的腐蚀性影响并有食道和胃部穿孔的危险。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

磷酸

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

LD50

LC50

3.500 mg/kg

1,689 mg/l

经口

吸入

大鼠

家兔

7664-38-2

1 h

氢氧化钠

LDLo

500 mg/kg

经口

家兔

1310-73-2

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

磷酸

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

腐蚀性

24 h

7664-38-2

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

磷酸

结果

测试类型

无数据

生物种类

人类

测试方法

非致敏性

7664-38-2

MSDS-No.:322230

V001.4

BONDERITE M-FE 7760 IRON PHOSPHATE又名

DURIDINE 7760   25KG

第 5页共    7页

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

生物种类

测试方法

间

氢氧化钠

1310-73-2

阴性的

bacterial

无数据

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

MSDS-No.:322230

V001.4

BONDERITE M-FE 7760 IRON PHOSPHATE又名

DURIDINE 7760   25KG

第 6页共    7页

其他危害效应：

通过污水处理厂处理酸类或碱类产品时，应注意废水的pH范围控制在5.5 ~ 9.5

之间，因为pH值的变换能导致生物污水处理厂的紊乱。遵守当地的法规要求。

毒性：

磷酸

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

生物种类

测试方法

CAS-No.

究

LC50

> 100 mg/l

鱼类

世界经济合作与

发展组织准则

203

7664-38-2

（鱼类,急性毒性

试验）

磷酸

EC50

LC50

29 mg/l

Daphnia

24 h

48 h

大型蚤

国际标准化组织

6341 15水质

世界经济合作与

发展组织准则

203

7664-38-2

氢氧化钠

189 mg/l

鱼类

圆腹雅罗鱼

1310-73-2

1310-73-2

（鱼类,急性毒性

试验）

氢氧化钠

EC50

> 100 mg/l

Daphnia

蚤属

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

Gluconic acid D-

526-95-4

LC50

EC0

> 500 mg/l

鱼类

96 h

48 h

斑马鱼（新名称：斑马鱼）

大型蚤

Gluconic acid D-

526-95-4

> 1.000 mg/l

Daphnia

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

Gluconic acid D-

526-95-4

EC0

> 100 mg/l

Algae

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

Gluconic acid D-

526-95-4

快速生物降解性

需氧的

91 - 97 %

欧盟方法   C.4-E

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

-1,87

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

Gluconic acid D-

526-95-4

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

MSDS-No.:322230

V001.4

BONDERITE M-FE 7760 IRON PHOSPHATE又名

DURIDINE 7760   25KG

第 7页共    7页

第十四部分运输信息

基本信息：

不属RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR列出的危险货物。

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

27.11.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H290可能腐蚀金属。

H314严重灼伤皮肤和损伤眼睛。

H319造成严重眼刺激。