安全技术说明书符合GB16483-2000

页 1 的 4

TEROSON EP 7999 CA (UEV) known as DYNAFIX 7999 CA 12 CT

(UEV)

安全技术说明书编号 :  241346

V001.1

修订: 11.09.2009

发布日期: 27.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

TEROSON EP 7999 CA (UEV) known as DYNAFIX 7999 CA 12 CT (UEV)

企业信息：

汉高粘合剂有限公司

东厦北路下蓬工业区

515065

中国广东省汕头市

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

11.09.2009

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分成分/组成信息

有害物成份

含量

CAS-No.

4,4'-

> 25%

25068-38-6

异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物（分子量<=700）

苯酚、甲醛的聚合物缩水甘油醚

< 10 %

<  5 %

28064-14-4

16096-31-4

1,6-二(2,3-环氧丙基)己烷

第三部分危险性概述

危险性类别:

依据GB13690-

92《常用危险化学品的分类和标志》规定的分类标准，本品不被分类为危险化学品

。

侵入途径:

健康危害:

皮肤接触,吸入,眼睛接触,食入

本品刺激呼吸系统。

刺激眼睛和皮肤。

食入可能有害。

环境危害:

燃爆危险:

按预期用途使用预计对环境不会产生影响。

无显著燃爆危险特性。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动的水和肥皂清洗。涂润手霜。更换所有污染的衣服。必要时，看皮肤科医生

。

MSDS-No.:241346

V001.1

TEROSON EP 7999 CA (UEV) known as DYNAFIX 7999 CA

12 CT (UEV)

页 2的   4

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动水至少清洗10分钟。必要时寻求医生帮助。

移至新鲜空气处。

食入：

就医，对症处治。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

有毒的和刺激性的蒸气。

常用灭火剂均适用。

灭火注意事项:

佩戴自给式呼吸设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免接触皮肤和眼睛。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

穿戴防护设备。

疏散未受防护的人员。

用机械设备移除泄漏物。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免皮肤和眼睛接触。

参见第8部分的建议。

贮存于阴凉，干燥的场所。

储存温度在+ 5°C和+  35°C之间。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成份

国标GBZ2-2002

ACGIH

NIOSH

OSHA

4,4'-

无

无

无

异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物（分子

量<=700）

苯酚、甲醛的聚合物缩水甘油醚

1,6-二(2,3-环氧丙基)己烷

无

无

无

无

无

无

个体防护:

眼睛防护：

戴紧密闭合的护目镜。

适当的防护服。

身体防护：

手防护：

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

MSDS-No.:241346

V001.1

TEROSON EP 7999 CA (UEV) known as DYNAFIX 7999 CA

12 CT (UEV)

页 3的   4

第九部分理化特性

性状：

沸点（℃）:

溶解性：

糊状

无资料

外观:

相对密度（水=1）:

粘度:

黄色

1,55 g/cm3

不溶于 (溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

避免接触的条件：

禁配物：

如用于预期目的，无已知问题。

按照预期用途使用无禁配物。

分解产物：

按照说明书的指导使用不发生分解。

第十一部分毒理学资料

刺激性：

致敏性：

皮肤接触主要的皮肤刺激性：具刺激性。

眼睛接触主要的眼睛刺激性：具刺激性。

皮肤接触可能致敏。

其他：

按照现行化学品法规的定义，产品属于化学制品。以下的评估是基于单个组分的重

量含量及其毒理学数据得出的。,有对环氧物质过敏的个体应避免接触本品。

第十二部分生态学资料

生态毒性:

生态一般说明

对水生生物有毒。

可能在水生环境中造成长期不利影响。

不得倒入下水道，土壤或水体中。

第十三部分废弃处置

产品处置

向当地责任管理部门咨询，采取必要的处置措施。

污染包装处置

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

铁路运输RID分类：

类别：

9

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

III

M7

90

3077

标识：

技术名称：

9

UMWELTGEF#HRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (双酚A表氯醇树脂)

MSDS-No.:241346

V001.1

TEROSON EP 7999 CA (UEV) known as DYNAFIX 7999 CA

12 CT (UEV)

页 4的   4

海运IMDG分类：

类别：

9

III

包装类别：

UN号：

标识：

3077

9

EmS：

F-A ,S-F

海洋污染物：

正确货物运输品名：

-

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(双酚A表氯醇树脂)

空运IATA分类：

类别：

9

III

包装类别：

包装说明(携带)

包装说明(货运)

UN号：

911

911

3077

标识：

正确货物运输品名：

9

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.

(双酚A表氯醇树脂)

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

中国危险化学品名录：

中国现有化学品名录：

未列入

列入

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

27.11.2014

Steven

Tian，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规

事务部，中国上海，+86-21-2891 8536。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。