安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 11 页

LOCTITE ABLESTIK C 805-1 known as ECCOBOND C 805-1 30CC

40G EFD

安全技术说明书编号 :  373829

V001.0

修订: 02.09.2014

发布日期: 14.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

化学品俗名或商品名：

推荐用途:

LOCTITE ABLESTIK C 805-1 known as ECCOBOND C 805-1 30CC 40G EFD

ECCOBOND C 805-1 KG

环氧粘合剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

02.09.2014

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

危险类别

第2类

第1类

接触途径

皮肤接触

眼睛接触

皮肤接触

靶器官

皮肤刺激

严重眼损伤

皮肤敏化作用

对水生环境有慢性危害

第1类

第2类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H318造成眼严重损伤。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

修订:373829

V001.0

LOCTITE ABLESTIK C 805-1 known as ECCOBOND C

805-1 30CC 40G EFD

第 2页共    11页

防范说明（预防）：

P261避免吸入粉尘/烟气/气体/雾/蒸气。

P264处理后要彻底洗手

P272受沾染的工作服不得带出工作场地。

P280穿戴面部防护和防护手套/防护服

P273避免释放到环境中。

防范说明（响应）：

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P333+P313如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P361立即去除/脱掉所有沾染的衣服。

P310立即呼叫中毒控制中心/医生。

P391收集溢出物。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P404存放于密闭的容器中。

P501

在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，

废弃处置内容物/容器。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

修订:373829

V001.0

LOCTITE ABLESTIK C 805-1 known as ECCOBOND C

805-1 30CC 40G EFD

第 3页共    11页

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

含量

GHS分类

银 >= 99,9 %，粉末状（< 1 mm）

>= 60-<100%

急性危害水生环境1

7440-22-4

H400

对水生环境有慢性危害1

H410

4,4'-

>= 10-<  20%

皮肤刺激2

异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物（分子量<=700

H315

）

皮肤敏化作用1

25068-38-6

H317

严重眼刺激2

H319

对水生环境有慢性危害2

H411

g-丁内酯

>=  5-<  10%

急性毒性4;口服

96-48-0

H302

严重眼刺激1

H318

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H336

醋酸-2-丁氧基乙酯

>=  1-<   5%

急性毒性4;吸入

H332

112-07-2

急性毒性4;皮肤

H312

双酚A

>=  0,25-<   1%

生殖毒性2

80-05-7

H361f

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H335

严重眼损伤1

H318

皮肤敏化作用1

H317

对水生环境有慢性危害2

H411

敌草隆

>=  0,25-<   1%

急性毒性4;口服

330-54-1

H302

特异性靶器官系统毒性–反复接触2

H373

急性危害水生环境1

H400

对水生环境有慢性危害1

H410

致癌性2

H351

苯酚、甲醛的聚合物缩水甘油醚

>=  0,25-<   1%

严重眼刺激2

H319

28064-14-4

皮肤刺激2

H315

皮肤敏化作用1

H317

对水生环境有慢性危害2

H411

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

用流动清水和肥皂清洗。

如果刺激反应持续，就医。

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

修订:373829

V001.0

LOCTITE ABLESTIK C 805-1 known as ECCOBOND C

805-1 30CC 40G EFD

第 4页共    11页

吸入：

食入：

由于产品的挥发性较小，不会成为问题。但如果感觉不适，将患者移至新鲜空气处

。

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

灭火剂:

水、二氧化碳、泡沫、干粉

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

万一着火，会释放一氧化碳，二氧化碳和氮氧化产物。

配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

避免接触皮肤和眼睛。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

穿戴防护设备。

泄漏量小时，用纸、毛巾擦去，并置于容器中待进一步处置。

泄漏量大时,使用惰性材料吸收,保存于密闭的容器中,待进一步处理。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

避免与皮肤和眼睛接触。

参见第8部分的建议。

保持容器密闭。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

银 >= 99,9 %，粉末状（< 1 mm）

无

无

0,1 mg/m3TWA

无

无

4,4'-

无

异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物（分子

量<=700）

g-丁内酯

无

无

20 ppmTWA

无

无

无

无

无

无

醋酸-2-丁氧基乙酯

无

双酚A

无

10 mg/m3TWA

无

敌草隆

10 mg/m3TWA

无

苯酚、甲醛的聚合物缩水甘油醚

工程控制：

确保良好的通风或抽风。

确保足够的通风。

如在通风不良的场所内使用本品，应配戴经认证的带有有机蒸气过滤功能的呼吸器

呼吸系统防护：

或面罩。

过滤器类型：A

眼睛防护：

身体防护：

如果有泼溅风险应佩戴有侧翼的安全眼镜或化学护目镜。

穿戴适当的防护服。

修订:373829

V001.0

LOCTITE ABLESTIK C 805-1 known as ECCOBOND C

805-1 30CC 40G EFD

第 5页共    11页

手防护：

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

糊状

外观：

银色

糊状

pH值：

无资料。

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

无资料。

3,32 g/cm3

无资料。

无资料。

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

> 93°C  (> 199.4°F)

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

避免接触的条件：

禁配物：

按指示贮存和使用不会发生分解。

与醇类和胺类发生反应。

与氧化剂，酸和碱液发生反应。

与一些固化剂反应可能导致发生放热反应，放热量大时可导致失控聚合反应。

分解产物：

碳氢化合物

碳氧化物。

氮氧化物。

快速聚合反应可能导致过热和压力上升。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

经口毒性：

可能对消化系统产生刺激作用。

修订:373829

V001.0

LOCTITE ABLESTIK C 805-1 known as ECCOBOND C

805-1 30CC 40G EFD

第 6页共    11页

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

经口

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

银 >= 99,9

LD50

> 2.000 mg/kg

世界经济合作与发展组织

准则  401

%，粉末状（< 1 mm）

7440-22-4

（急性经口毒性）

4,4'-

LD50

LD50

> 2.000 mg/kg

23.000 mg/kg

经口

经皮

大鼠

家兔

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

25068-38-6

g-丁内酯

LD50

LC50

1.582 mg/kg

> 2,68 mg/l

经口

吸入

大鼠

大鼠

BASF Test

96-48-0

4 h

世界经济合作与发展组织

准则  403

（急性吸入毒性）

醋酸-2-丁氧基乙酯

LD50

2.300 mg/kg

经口

大鼠

112-07-2

双酚A

LD50

LD50

5.000 mg/kg

3.600 mg/kg

经口

经皮

大鼠

家兔

世界经济合作与发展组织

准则  401

80-05-7

（急性经口毒性）

苯酚、甲醛的聚合物缩

水甘油醚

经口吸入经皮

经皮

LD50

> 6.000 mg/kg

家兔

28064-14-4

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

CAS-No.

4,4'-

轻微刺激性

无刺激性

4 h

世界经济合作与发展组织

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

25068-38-6

醋酸-2-丁氧基乙酯

112-07-2

家兔

BASF Test

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

4,4'-

无刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

（急性的眼部刺激或腐蚀）

25068-38-6

g-丁内酯

强烈刺激性

无刺激性

家兔

家兔

世界经济合作与发展组织

准则  405

96-48-0

（急性的眼部刺激或腐蚀）

BASF Test

醋酸-2-丁氧基乙酯

112-07-2

修订:373829

V001.0

LOCTITE ABLESTIK C 805-1 known as ECCOBOND C

805-1 30CC 40G EFD

第 7页共    11页

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

结果

测试类型

生物种类

家鼠

测试方法

4,4'-

致敏性

小鼠局部

淋巴结试

验

世界经济合作与发展组织

准则  429

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

（皮肤致敏：局部淋巴结化

验）

25068-38-6

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

生物种类

测试方法

间

4,4'-

阴性的

bacterial

世界经济合作与发展组织

准则  472

异亚丙基二苯酚、表氯

醇的聚合物（分子量<=7

00）

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（基因毒理学：大肠杆菌，

逆向突变试验）

25068-38-6

双酚A

阴性的

bacterial

有或没有

80-05-7

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

可能在水生环境中造成长期不利影响。

对水生生物有毒。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

修订:373829

V001.0

LOCTITE ABLESTIK C 805-1 known as ECCOBOND C

805-1 30CC 40G EFD

第 8页共    11页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

虹鳟

测试方法

CAS-No.

4,4'-

LC50

1,750000 mg/l

鱼类

96 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

异亚丙基二苯酚、表氯醇的

聚合物（分子量<=700）

25068-38-6

（鱼类,急性毒性

试验）

g-丁内酯

96-48-0

g-丁内酯

96-48-0

LC50

EC50

220 - 460 mg/l

> 500 mg/l

鱼类

96 h

48 h

高体雅罗鱼

大型蚤

DIN 38412-15

Daphnia

欧盟方法   C.2

（蚤类急性毒性

试验）

g-丁内酯

EC50

360 mg/l

Algae

72 h

栅藻（被称为绿藻）

世界经济合作与

发展组织准则

201

96-48-0

（藻类，生长抑

制试验）

醋酸-2-丁氧基乙酯

112-07-2

LC50

EC50

EC50

80 mg/l

37 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

48 h

48 h

72 h

高体雅罗鱼

大型蚤

DIN 38412-15

醋酸-2-丁氧基乙酯

112-07-2

醋酸-2-丁氧基乙酯

112-07-2

> 500 mg/l

栅藻（被称为绿藻）

DIN 38412-09

EC10

NOEC

> 500 mg/l

16 #g/l

Algae

72 h

栅藻（被称为绿藻）

胖头鱥

DIN 38412-09

EPA OPP 72-5

(Fish Life

双酚A

鱼类

444 d

80-05-7

Cycle Toxicity)

斑马鱼（新名称：斑马鱼）世界经济合作与

发展组织准则

203

LC50

EC50

EC50

LC50

NOEC

EC50

EC50

9,9 mg/l

3,9 mg/l

2,5 mg/l

6,6 mg/l

4,2 mg/l

1,4 mg/l

0,022 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

鱼类

96 h

48 h

（鱼类,急性毒性

试验）

双酚A

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

80-05-7

（蚤类急性活动

抑制试验）

双酚A

96 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

80-05-7

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

敌草隆

96 h

圆腹雅罗鱼

世界经济合作与

发展组织准则

203

330-54-1

（鱼类,急性毒性

试验）

鱼类

7 d

胖头鱥

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

204

（鱼类14天延长

毒性试验）

世界经济合作与

发展组织准则

202

敌草隆

Daphnia

Algae

48 h

96 h

330-54-1

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

敌草隆

栅藻（被称为绿藻）

330-54-1

（藻类，生长抑

修订:373829

V001.0

LOCTITE ABLESTIK C 805-1 known as ECCOBOND C

805-1 30CC 40G EFD

第 9页共    11页

制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

202

苯酚、甲醛的聚合物缩水甘

EC50

3,5 mg/l

Daphnia

48 h

大型蚤

油醚

28064-14-4

（蚤类急性活动

抑制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

g-丁内酯

需氧的

需氧的

需氧的

62 - 90 %

世界经济合作与发展组织准则

301 C（快速生物降解性：

改进的MITI试验(I)）

欧盟方法   C.4-E

96-48-0

醋酸-2-丁氧基乙酯

快速生物降解性

快速生物降解性

76 %

89 %

112-07-2

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

双酚A

世界经济合作与发展组织准则

301 F

80-05-7

（快速生物降解性：呼吸计量法

试验）

苯酚、甲醛的聚合物缩水甘

需氧的

10 - 16 %

世界经济合作与发展组织准则

301 B

油醚

28064-14-4

（快速生物降解性：CO2产生试

验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

-0,566

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

g-丁内酯

世界经济合作与发展组织

准则  107

96-48-0

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

醋酸-2-丁氧基乙酯

1,51

世界经济合作与发展组织

准则  107

112-07-2

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

双酚A

5,1 - 13,8

42 d

鲤鱼

25°C

80-05-7

双酚A

3,4

21,5°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

80-05-7

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

敌草隆

2,68

330-54-1

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

第十四部分运输信息

修订:373829

V001.0

LOCTITE ABLESTIK C 805-1 known as ECCOBOND C

805-1 30CC 40G EFD

第 10页共    11页

公路运输ADR分类：

类别：

9

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

III

M6

90

3082

9

标识：

技术名称：

对环境有害的液态物质，未另作规定. (环氧树脂,Diuron)

铁路运输RID分类：

类别：

9

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

M6

90

3082

标识：

技术名称：

9

对环境有害的液态物质，未另作规定. (环氧树脂,Diuron)

海运IMDG分类：

类别：

9

III

包装类别：

UN号：

标识：

3082

9

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-A ,S-F

P

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(环氧树脂,Diuron)

空运IATA分类：

类别：

包装类别：

9

III

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

964

964

3082

标识：

正确货物运输品名：

9

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(环氧树脂,Diuron)

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

修订:373829

V001.0

LOCTITE ABLESTIK C 805-1 known as ECCOBOND C

805-1 30CC 40G EFD

第 11页共    11页

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

14.11.2014

林娜，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法规

事务部，中国上海，+86-21-28918475

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H302吞咽有害。

H312皮肤接触有害

H315造成皮肤刺激。

H317可能导致皮肤过敏反应

H318造成眼严重损伤。

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H335可能引起呼吸道刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H351怀疑会致癌。

H361f怀疑对生育能力造成伤害。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。

H400对水生生物毒性极大。

H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。