安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

FREKOTE 810-NC 5GA PAIL

安全技术说明书编号 :  153860

V001.5

修订: 26.07.2012

发布日期: 14.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

FREKOTE 810-NC 5GA PAIL

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

26.07.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

易燃液体

吸入性危害

危险类别

第3类

第1类

接触途径

靶器官

对水生环境有慢性危害

第4类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H226易燃液体和蒸气。

H413可能对水生生物造成长期持续有害影响。。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

MSDS-No.:153860

V001.5

FREKOTE 810-NC 5GA PAIL

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P210远离热源/明火/热表面。-禁止吸烟。

P233保持容器密闭。

P240容器和接收设备接地/等势联接。

P241使用防爆电气/通风/照明/设备。

P242只能使用不产生火花的工具。

P243采取防止静电放电的措施。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P273避免释放到环境中。

防范说明（响应）：

P303+P361+P353

如皮肤(头发)沾染：立即去除所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P370+P378在发生火灾时：使用干沙，干粉或抗酒精泡沫进行灭火。

P301+P310如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生。

P331不得诱导呕吐。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

离型剂

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

碳氢烷烃

含量

GHS分类

60- 100%

经皮

专有组分

易燃液体3

H226

吸入性危害1;经口

H304

对水生环境有慢性危害4

H413

石油加氢轻馏分

10-  30%

1-  10%

1-  10%

吸入性危害1

H304

吸入性危害1

H304

64742-47-8

皮肤刺激2

H315

石脑油，轻石油

专有组分

吸入性危害1

H304

致癌性1B

H350

生殖细胞致突变性1B

H340

石油馏出物

易燃液体3

64742-48-9

H226

吸入性危害1

H304

特定目标器官毒性－单次接触3

H336

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动的水和肥皂清洗。涂润手霜。更换所有污染的衣服。必要时，看皮肤科医生

。

MSDS-No.:153860

V001.5

FREKOTE 810-NC 5GA PAIL

第 3页共    8页

眼睛接触：

吸入：

立即用大量的水清洗并持续几分钟，同时保持眼睑撑开。咨询医生。

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

食入：

有害燃烧产物:

灭火剂:

见第10部分。

二氧化碳、泡沫、干粉

雾状水

灭火方法:

用喷雾水冷却处于危险中的容器。

灭火注意事项:

能形成爆炸性的气体与空气的混合物。

佩戴自给式呼吸设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

远离点火源和明火。

穿戴防护设备。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

疏散未受防护的人员。

一旦产品泄漏进入水体或下水道，通知有关当局。

确保足够的通风。

参见第8部分的建议。

消除方法：

废弃物的处置参照第13部分。

用吸收材料擦干并进行废弃焚烧。

不得用任何有机物料（如锯末）。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

工作场所内保持良好通风。避免明火，火花和点火源。切断电器设备。不得吸烟。

不得焊接作业。不得将废弃物排入废水系统中。

采取措施防止静电排放。

不得向火焰或炽热的物体直接喷洒雾状水。

使用后小心地关闭容器，并将其储存在通风良好的场所。

必须贮存于配有防泼溅收集设施的区域。

远离热源和直接光照处。

采取预防措施，防止在储存和运输过程中静电放电。

不得靠近热源或点火源，或活性物质储存。

可溶于有机溶剂的塑料

不得与氧化剂一起储存。

第八部分接触控制/个体防护

MSDS-No.:153860

V001.5

FREKOTE 810-NC 5GA PAIL

第 4页共    8页

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

碳氢烷烃

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

石油加氢轻馏分

石脑油，轻石油

石油馏出物

工程控制：

工作场所内保持良好通风。避免明火，火花和点火源。切断电器设备。不得吸烟。

不得焊接作业。不得将废弃物排入废水系统中。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

在可能吸入蒸气/气溶胶的情况下，使用A-P2过滤器。

护目镜

或

面部防护

身体防护：

手防护：

穿戴个人防护设备。

适当的防护服。

围裙。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：聚氯丁二烯（CR；>=1

mm厚度）或天然橡胶（NR；>=1

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：聚氯丁二烯（CR；>=1 mm厚度）或天然橡胶（NR；>=1

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

用大量肥皂和水冲洗粘在皮肤上的污垢，进行皮肤护理。使用抗溶剂型护肤霜。不

得吸入粉尘和蒸气。

工作间隙和放工后，应洗手。工作时不得饮食或抽烟。

仅在通风良好的场所使用。避免与皮肤和眼睛接触。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

清澈的

液体

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

> 120°C  (> 248°F)

28°C  (82.4°F)

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

0,75 g/cm3

无资料。

无资料。

不混溶或难混合 (溶剂:水)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

蒸气与空气能形成爆炸性混合物。

与强氧化剂反应。

避免接触的条件：

禁配物：

MSDS-No.:153860

V001.5

FREKOTE 810-NC 5GA PAIL

第 5页共    8页

分解产物：

碳氢化合物

高温产生碳氧化物和氮氧化物。

按照说明书的指导使用不发生分解。

不会发生。

聚合危害:

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

较高浓度时具麻醉效果。

健康危害：吸入可能引起肺部损伤。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

吸入

接触时间

生物种类

大鼠

测试方法

石油馏出物

64742-48-9

LC50

> 11 mg/l

4 h

世界经济合作与发展组织

准则  403

（急性吸入毒性）

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

石油加氢轻馏分

64742-47-8

中度刺激性

中度刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

石油馏出物

家兔

世界经济合作与发展组织

64742-48-9

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

第十二部分生态学资料

生态信息：

基于对产品中原材料及类似物质的分析获得相应生态评价信息

可能在水生环境中造成长期不利影响。

MSDS-No.:153860

V001.5

FREKOTE 810-NC 5GA PAIL

第 6页共    8页

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

测试方法

碳氢烷烃

LC50

> 100 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

96 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

专有组分

（鱼类,急性毒性

试验）

碳氢烷烃

专有组分

EC50

EC50

LC50

EC50

EC50

> 100 mg/l

6,5 mg/l

96 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

石脑油，轻石油

专有组分

72 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

石油馏出物

> 1.000 mg/l

> 1.000 mg/l

> 1.000 mg/l

鱼类

世界经济合作与

发展组织准则

203

64742-48-9

（鱼类,急性毒性

试验）

石油馏出物

Daphnia

Algae

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

64742-48-9

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

石油馏出物

64742-48-9

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

碳氢烷烃

需氧的

7 - 10 %

欧盟方法   C.4-E

专有组分

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

石油馏出物

23 - 35 %

世界经济合作与发展组织准则

64742-48-9

301 B

（快速生物降解性：CO2产生试

验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

> 5,1

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

碳氢烷烃

专有组分

第十三部分废弃处置

产品处置：

根据当地及国家法规进行废弃处置。

本品的废弃物符合列入《国家危险废物名录》的分类标准。

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

MSDS-No.:153860

V001.5

FREKOTE 810-NC 5GA PAIL

第 7页共    8页

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

3

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

F1

30

1866

3

标识：

技术名称：

其他信息：

树脂溶液，易燃

特别规定640E

铁路运输RID分类：

类别：

3

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

F1

30

1866

3

标识：

技术名称：

其他信息：

树脂溶液，易燃

特别规定640E

海运IMDG分类：

类别：

3

包装类别：

UN号：

标识：

III

1866

3

EmS：

F-E ,S-E

海洋污染物：

正确货物运输品名：

-

RESIN SOLUTION

空运IATA分类：

类别：

包装类别：

3

III

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

355

366

1866

3

标识：

正确货物运输品名：

Resin solution

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

MSDS-No.:153860

V001.5

FREKOTE 810-NC 5GA PAIL

第 8页共    8页

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

14.11.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H226易燃液体和蒸气。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H315对皮肤有刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H340可能导致遗传性缺陷。

H350可能致癌。

H413可能对水生生物造成长期持续有害影响。。