安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

BONDERITE S-FN EB-815 CONDUCTIVE COATING  ACHESON又名

安全技术说明书编号 :  326225

V001.3

DAG EB-815 5KG

修订: 05.12.2012

发布日期: 14.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

BONDERITE S-FN EB-815 CONDUCTIVE COATING  ACHESON又名  DAG EB-815 5KG

涂料

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

05.12.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

易燃液体

危险类别

第1类

接触途径

靶器官

眼损伤/眼刺激

皮肤腐蚀/刺激

特异性靶器官系统毒性

一次性接触

第2A类

第2类

第3类

眼睛接触

皮肤接触

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H224极度易燃液体和蒸气。

H319造成严重眼刺激。

H315造成皮肤刺激。

H335可能引起呼吸道刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

MSDS-No.:326225

V001.3

BONDERITE S-FN EB-815 CONDUCTIVE COATING

ACHESON又名  DAG EB-815 5KG

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P210远离热源/火花/明火/热表面。――禁止吸烟。

P233保持容器密闭。

P240容器和接收设备接地/等势联接。

P241使用防爆电气/通风/照明/设备。

P242只能使用不产生火花的工具。

P243采取防止静电放电的措施。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P264处理后要彻底洗手

P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

防范说明（响应）：

P303+P361+P353

如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P370+P378火灾时：使用泡沫，灭火干粉，二氧化碳灭火。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P321具体的处治（见本标签）。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

1-甲基-2-吡咯烷酮

872-50-4

含量

GHS分类

40-  60%

生殖毒性1B

H360D

严重眼刺激2

H319

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H335

皮肤刺激2

H315

1-甲氧基-2-丙醇

10-  25%

易燃液体3

107-98-2

H226

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H336

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动清水和肥皂清洗。

万一有不利健康影响，咨询医生。

MSDS-No.:326225

V001.3

BONDERITE S-FN EB-815 CONDUCTIVE COATING

ACHESON又名  DAG EB-815 5KG

第 3页共    8页

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

食入：

有害燃烧产物:

灭火剂:

本品分解后，能释放出一氧化碳、二氧化碳以及低分子的烃类。

二氧化碳、泡沫、干粉

雾状水

灭火方法:

用喷雾水冷却处于危险中的容器。

灭火注意事项:

穿戴防护设备。

佩戴自给式呼吸设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

消除方法：

泄漏的产品有发滑的危险。

避免与皮肤和眼睛接触。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

参见第8部分的建议。

用惰性吸附剂（如砂子，硅胶，酸性粘结剂，通用粘结剂，锯末）吸收。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

确保作业场所通风良好。

避免存在明火和点火源。

采取措施防止静电排放。

24 Monate

储存于阴凉，干燥，通风良好的场所。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

1-甲基-2-吡咯烷酮

1-甲氧基-2-丙醇

无

无

无

无

无

150 ppmTWA

100 ppmTWA

工程控制：

确保良好的通风或抽风。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

如果是雾化状态，应采取呼吸防护。

紧密结合的安全护目镜。

身体防护：

穿戴适当的防护服。

MSDS-No.:326225

V001.3

BONDERITE S-FN EB-815 CONDUCTIVE COATING

ACHESON又名  DAG EB-815 5KG

第 4页共    8页

手防护：

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

黑色。

液体。

pH值：

不适用

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

< -24°C  (< -11.2°F)

9,2 - 9,7 lb/gal

无资料。

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

>= 120°C  (>= 248°F)

>= 31°C  (>= 87.8°F)

可忽略的

1.500 - 4.000 cP

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

按照说明书的指导使用不发生分解。

与强氧化剂反应。

避免接触的条件：

禁配物：

分解产物：

按照预期用途使用无禁配物。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

经口毒性：

食入有害。

皮肤接触

长期或重复接触皮肤能导致皮肤脱脂从而刺激皮肤。

眼睛接触

刺激眼睛。

MSDS-No.:326225

V001.3

BONDERITE S-FN EB-815 CONDUCTIVE COATING

ACHESON又名  DAG EB-815 5KG

第 5页共    8页

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

1-甲基-2-吡咯烷酮

872-50-4

LD50

LC50

5.010 mg/kg

> 5,1 mg/l

经口

吸入

大鼠

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  403

4 h

（急性吸入毒性）

1-甲氧基-2-丙醇

LD50

LC50

LD50

5.900 mg/kg

54,6 mg/l

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

107-98-2

4 h

13.000 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

CAS-No.

1-甲基-2-吡咯烷酮

872-50-4

轻微刺激性

中度刺激性

无刺激性

1-甲基-2-吡咯烷酮

872-50-4

人类

1-甲氧基-2-丙醇

107-98-2

家兔

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

1-甲基-2-吡咯烷酮

872-50-4

刺激性

1-甲氧基-2-丙醇

107-98-2

轻微刺激性

家兔

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

1-甲氧基-2-丙醇

107-98-2

阴性的

bacterial

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  471

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（细菌回复突变试验）

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

吸入

接触时间/处理频率

生物种类

大鼠

测试方法

1-甲基-2-吡咯烷酮

872-50-4

NOAEL=0,5 mg/l

90 days6 hrs/day,

5 days/wk

世界经济合作与发展组织

准则  413

（亚慢性吸入毒性试验90天

）

1-甲氧基-2-丙醇

NOAEL=1000 ppm

吸入

13 weeks6

hours/day; 5

days/week

大鼠

世界经济合作与发展组织

107-98-2

准则  413

（亚慢性吸入毒性试验90天

）

MSDS-No.:326225

V001.3

BONDERITE S-FN EB-815 CONDUCTIVE COATING

ACHESON又名  DAG EB-815 5KG

第 6页共    8页

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

LC50

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

高体雅罗鱼

大型蚤

测试方法

1-甲基-2-吡咯烷酮

872-50-4

4.000 mg/l

4.897 mg/l

鱼类

96 h

1-甲基-2-吡咯烷酮

872-50-4

EC50

Daphnia

48 h

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

1-甲基-2-吡咯烷酮

872-50-4

EC50

LC50

> 500 mg/l

Algae

72 h

96 h

栅藻（被称为绿藻）

胖头鱥

1-甲氧基-2-丙醇

107-98-2

20.800 mg/l

鱼类

世界经济合作与

发展组织准则

203

（鱼类,急性毒性

试验）

1-甲氧基-2-丙醇

EC50

EC50

23.300 mg/l

> 1.000 mg/l

Daphnia

Algae

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

107-98-2

（蚤类急性活动

抑制试验）

1-甲氧基-2-丙醇

7 d

羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

107-98-2

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

降解性

测试方法

CAS-No.

MSDS-No.:326225

V001.3

BONDERITE S-FN EB-815 CONDUCTIVE COATING

ACHESON又名  DAG EB-815 5KG

第 7页共    8页

1-甲基-2-吡咯烷酮

需氧的

需氧的

99 %

90 %

世界经济合作与发展组织准则

301 E

872-50-4

（快速生物降解性：改进的OECD

筛选试验）

1-甲氧基-2-丙醇

快速生物降解性

世界经济合作与发展组织准则

301 E

107-98-2

（快速生物降解性：改进的OECD

筛选试验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

-0,11

-0,49

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

1-甲基-2-吡咯烷酮

872-50-4

1-甲氧基-2-丙醇

107-98-2

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

3

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

F1

30

1263

3

标识：

技术名称：

其他信息：

PAINT

特别规定640E

铁路运输RID分类：

类别：

3

III

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

F1

30

1263

3

标识：

技术名称：

其他信息：

PAINT

特别规定640E

海运IMDG分类：

类别：

3

包装类别：

UN号：

标识：

III

1263

3

EmS：

F-E ,S-E

MSDS-No.:326225

V001.3

BONDERITE S-FN EB-815 CONDUCTIVE COATING

ACHESON又名  DAG EB-815 5KG

第 8页共    8页

海洋污染物：

正确货物运输品名：

-

PAINT

空运IATA分类：

类别：

包装类别：

3

III

355

366

1263

3

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

标识：

正确货物运输品名：

Paint

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

符合RoHS法规要求

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

14.11.2014

吴雨微，产品安全与法规事务专员。如需安全与法规信息，请联系：产品安全与法

规事务部，中国上海

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H226易燃液体和蒸气。

H315造成皮肤刺激。

H319造成严重眼刺激。

H335可能引起呼吸道刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H360D可能对胎儿造成伤害。