安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 9 页

FREKOTE# 770-NC# RELEASING INTERFACE PART NO. 83467

安全技术说明书编号 :  153835

V001.5

修订: 06.08.2012

发布日期: 28.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

FREKOTE# 770-NC# RELEASING INTERFACE PART NO. 83467

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

06.08.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

易燃液体

皮肤刺激

危险类别

第2类

第2类

接触途径

皮肤接触

靶器官

吸入性危害

特定目标器官毒性－单次接触

对水生环境有慢性危害

第1类

第3类

第2类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H225高度易燃液体和蒸气。

H315对皮肤有刺激。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。

MSDS-No.:153835

V001.5

FREKOTE# 770-NC# RELEASING INTERFACE PART NO.

83467

第 2页共    9页

防范说明（预防）：

P210远离热源/明火/热表面。-禁止吸烟。

P233保持容器密闭。

P240容器和接收设备接地/等势联接。

P242只能使用不产生火花的工具。

P243采取防止静电放电的措施。

P261避免吸入粉尘/烟气/气体/蒸气。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P303+P361+P353

如皮肤(头发)沾染：立即去除所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P302+P352如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。

P332+P313如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P362脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

P301+P310如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生。

P331不得诱导呕吐。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405存放处须加锁。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

C7-10-烷烃

含量

GHS分类

60-  90%

易燃液体2

90622-56-3

H225

吸入性危害1;经口

H304

皮肤刺激2;经皮

H315

特定目标器官毒性－单次接触3

H336

对水生环境有慢性危害2

H411

轻烷基化石脑油

10-  30%

易燃液体2

H225

64741-66-8

吸入性危害1

H304

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动的水和肥皂清洗。涂润手霜。更换所有污染的衣服。必要时，看皮肤科医生

。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动水至少清洗10分钟。必要时寻求医生帮助。

移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。

漱口。不得催吐。咨询医生。

食入：

第五部分消防措施

MSDS-No.:153835

V001.5

FREKOTE# 770-NC# RELEASING INTERFACE PART NO.

83467

第 3页共    9页

有害燃烧产物:

灭火剂:

见第10部分。

二氧化碳、泡沫、干粉

雾状水

灭火方法:

用喷雾水冷却处于危险中的容器。

灭火注意事项:

能形成爆炸性的气体与空气的混合物。

可能导致容器爆炸破裂。

佩戴自给式呼吸设备。

人员撤离到上风向。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

远离点火源和明火。

确保足够的通风。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

疏散未受防护的人员。

收集污染的洗涤水进行适当的处置。

穿戴防护设备。

一旦产品泄漏进入水体或下水道，通知有关当局。

参见第8部分的建议。

消除方法：

用机械设备移除泄漏物。

用液体吸附材料（砂子，泥炭，锯末）移除。

泄漏量小时，用纸、毛巾擦去，并置于容器中待进一步处置。

泄漏量大时,使用惰性材料吸收,保存于密闭的容器中,待进一步处理。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

工作场所内保持良好通风。避免明火，火花和点火源。切断电器设备。不得吸烟。

不得焊接作业。不得将废弃物排入废水系统中。

一旦着火，用射流水冷却容器。

不得向火焰或炽热的物体直接喷洒雾状水。

采取措施防止静电排放。

避免与皮肤和眼睛接触。

参见第8部分的建议。

储存注意事项:

使用后小心地关闭容器，并将其储存在通风良好的场所。

必须贮存于配有防泼溅收集设施的区域。

远离热源和直接光照处。

采取预防措施，防止在储存和运输过程中静电放电。

不得靠近热源或点火源，或活性物质储存。

可溶于有机溶剂的塑料

不得与氧化剂一起储存。

第八部分接触控制/个体防护

MSDS-No.:153835

V001.5

FREKOTE# 770-NC# RELEASING INTERFACE PART NO.

83467

第 4页共    9页

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

C7-10-烷烃

无

无

无

无

无

无

轻烷基化石脑油

工程控制：

工作场所内保持良好通风。避免明火，火花和点火源。切断电器设备。不得吸烟。

不得焊接作业。不得将废弃物排入废水系统中。

呼吸系统防护：

如通风条件不良，配备合适的呼吸设备。

适当的呼吸系统防护措施：

在可能吸入蒸气/气溶胶的情况下，使用A-P2过滤器。

眼睛防护：

身体防护：

护目镜

和/或

防护罩。

穿戴个人防护设备。

适当的防护服。

围裙。

防护靴。

手防护：

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：腈橡胶（IIR；>=0.4

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

工作间隙和放工后，应洗手。工作时不得饮食或抽烟。

确保足够通风/抽风。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

无色

液体,透明的

未测定

pH值：

沸点（℃）：

相对蒸气密度（空气=1）  3,9

无资料。

> 112°C  (> 233.6°F)

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

饱和蒸气压（kPa）:

0,72 g/cm3

48 mbar

：

闪点（℃）:

溶解性：

大约, (空气= 1)

7°C  (44.6°F)

可忽略的 (溶剂:水)

引燃温度（℃）:

粘度：

> 284°C  (> 543.2°F)

无资料。

第十部分稳定性和反应活性

MSDS-No.:153835

V001.5

FREKOTE# 770-NC# RELEASING INTERFACE PART NO.

83467

第 5页共    9页

避免接触的条件：

蒸气与空气能形成爆炸性混合物。

温度低于闪点时，喷雾易燃。

受热，接触烟气、火花或其他点火源。

按指示贮存和使用不会发生分解。

禁配物：

与强氧化剂反应。

水

分解产物：

碳氢化合物

刺激性有机蒸气。

碳氧化物。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

按照现行化学品法规的定义，产品属于化学制品。以下的评估是基于单个组分的重量含量及其毒理学数据得出的。

健康危害：吸入可能引起肺部损伤。

较高浓度时具麻醉效果。

经口毒性：

吞咽可能有害。

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

轻烷基化石脑油

64741-66-8

LD50

LC50

LD50

> 7.000 mg/kg

> 5,04 mg/l

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

4 h

> 2.000 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

结果

结果

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

测试方法

测试方法

轻烷基化石脑油

64741-66-8

中度刺激性

无刺激性

非致敏性

24 h

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

接触时间

生物种类

家兔

轻烷基化石脑油

64741-66-8

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

测试类型

生物种类

豚鼠

轻烷基化石脑油

64741-66-8

豚鼠封闭

斑贴试验

MSDS-No.:153835

V001.5

FREKOTE# 770-NC# RELEASING INTERFACE PART NO.

83467

第 6页共    9页

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

轻烷基化石脑油

64741-66-8

阴性的

哺乳动物细胞基因

突变试验

有或没有

第十二部分生态学资料

生态信息：

基于对产品中原材料及类似物质的分析获得相应生态评价信息

对水生生物有毒。

可能在水生环境中造成长期不利影响。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

如果使用恰当，产品不会排入下水道。

生态毒性:

无资料。

持久性及降解性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

MSDS-No.:153835

V001.5

FREKOTE# 770-NC# RELEASING INTERFACE PART NO.

83467

第 7页共    9页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

胖头鱥

测试方法

C7-10-烷烃

LC50

124 mg/l

鱼类

Daphnia

鱼类

96 h

96 h

14 d

96 h

48 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

90622-56-3

（鱼类,急性毒性

试验）

C7-10-烷烃

EC50

NOEC

LC50

EC50

EC50

> 100 mg/l

2,6 mg/l

8,2 mg/l

32 mg/l

大型蚤

胖头鱥

胖头鱥

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

90622-56-3

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

204

轻烷基化石脑油

64741-66-8

（鱼类14天延长

毒性试验）

世界经济合作与

发展组织准则

203

鱼类

（鱼类,急性毒性

试验）

轻烷基化石脑油

Daphnia

Algae

世界经济合作与

发展组织准则

202

64741-66-8

（蚤类急性活动

抑制试验）

轻烷基化石脑油

45 mg/l

96 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

64741-66-8

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

C7-10-烷烃

需氧的

7 - 10 %

欧盟方法   C.4-E

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

90622-56-3

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

轻烷基化石脑油

3,11 -

4,54

25°C

64741-66-8

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

MSDS-No.:153835

V001.5

FREKOTE# 770-NC# RELEASING INTERFACE PART NO.

83467

第 8页共    9页

污染包装处置：

使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理

场所废弃处置。

需根据国家法规处置。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

3

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

II

F1

33

1866

标识：

技术名称：

其他信息：

3

RESIN SOLUTION

特殊条款  640D

铁路运输RID分类：

类别：

3

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

II

F1

33

1866

标识：

技术名称：

其他信息：

3

RESIN SOLUTION

特殊条款  640D

海运IMDG分类：

类别：

3

II

包装类别：

UN号：

标识：

1866

3

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-E ,S-E

P

RESIN SOLUTION (Isoalkane C7 - C10)

空运IATA分类：

类别：

3

包装类别：

II

353

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

364

1866

标识：

正确货物运输品名：

3

Resin solution

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

MSDS-No.:153835

V001.5

FREKOTE# 770-NC# RELEASING INTERFACE PART NO.

83467

第 9页共    9页

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

28.11.2014

田大永，中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无

法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的

生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的

损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉

高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可

商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外

的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H225高度易燃液体和蒸气。

H304吞咽并进入呼吸道可能致命。

H315对皮肤有刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。