安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 11 页

TEROSON PU 8521 LACKPRIMER又名  TEROSTAT 8521

安全技术说明书编号 :  75692

V004.1

LACKPRIMER

修订: 22.10.2012

发布日期: 28.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

TEROSON PU 8521 LACKPRIMER又名  TEROSTAT 8521 LACKPRIMER

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

22.10.2012

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

易燃液体

危险类别

第2类

第3类

接触途径

靶器官

特定目标器官毒性－单次接触

严重眼刺激

呼吸过敏性

第2A类

第1类

眼睛接触

吸入

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H225高度易燃液体和蒸气。

H319造成严重眼刺激。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H335可能引起呼吸道刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

MSDS-No.:75692

V004.1

TEROSON PU 8521 LACKPRIMER又名  TEROSTAT 8521 第 2页共 11页

LACKPRIMER

防范说明（预防）：

P210远离热表面。-禁止吸烟。

P242只能使用不产生火花的工具。

P233保持容器密闭。

P240容器和接收设备接地/等势联接。

P241P241：使用防爆的电气设备。

P243采取防止静电放电的措施。

P280bP280：穿戴防护手套、防护服、防护眼罩、防护面具。

P271只能在室外或通风良好之处使用。

P261避免吸入蒸气。

P285如通风不足，须戴呼吸防护装置。

P280穿戴防护手套/防护服。

防范说明（响应）：

P303+P361+P353

如皮肤(头发)沾染：立即去除所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜

。继续冲洗。

P337+P313如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P304+P341

如误吸入：如呼吸困难，将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P342+P311如有呼吸系统病症：呼叫解毒中心或医生。

P304+P340如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P312如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

防范说明（储存）：

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P403+P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405存放处须加锁。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

含溶剂的预处理剂

MSDS-No.:75692

V004.1

TEROSON PU 8521 LACKPRIMER又名  TEROSTAT 8521 第 3页共 11页

LACKPRIMER

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

甲乙酮

含量

GHS分类

< 30%

易燃液体2

78-93-3

H225

特定目标器官毒性－单次接触3

H336

严重眼刺激2

H319

乙酸乙酯

< 40%

易燃液体2

141-78-6

H225

特定目标器官毒性－单次接触3

H336

严重眼刺激2

H319

乙酸丁酯

< 10%

易燃液体3

123-86-4

H226

特定目标器官毒性－单次接触3

H336

异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯

<  1%

特定目标器官毒性－单次接触3

9016-87-9

H335

皮肤刺激2

H315

呼吸过敏性1

H334

急性毒性4;吸入

H332

特定器官系统毒性物质－反复暴露2

H373

致癌性2

H351

皮肤敏化作用1

H317

严重眼刺激2

H319

氯苯

<  1%

易燃液体3

H226

108-90-7

急性毒性4;吸入

H332

对水生环境有慢性危害2

H411

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

用流动的水和肥皂清洗。涂润手霜。更换所有污染的衣服。必要时，看皮肤科医生

。

眼睛接触：

吸入：

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），就医。

新鲜空气，给氧，保暖。就医。

食入：

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

异氰酸酯蒸气。

碳氧化物。

二氧化碳，泡沫，干粉，喷雾水，雾状水。

MSDS-No.:75692

V004.1

TEROSON PU 8521 LACKPRIMER又名  TEROSTAT 8521 第 4页共 11页

LACKPRIMER

灭火方法:

分开收集污染的消防水。禁止排入下水道。

灭火注意事项:

穿戴防护设备。

佩戴自给式呼吸设备。

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

穿戴防护设备。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

避免接触皮肤和眼睛。

疏散未受防护的人员。

泄漏的产品有发滑的危险。

参见第8部分的建议。

消除方法：

用液体吸附材料（砂子，泥炭，锯末）移除。

废弃物的处置参照第13部分。

防止发生次生危害的预防措施:

无信息。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

确保工作场所通风良好。

不得对火焰或炙热物体喷射。远离点火源-禁止吸烟。

使用防爆设备。

采取措施防止静电排放。

避免存在明火和点火源。

1 Monate

贮存于阴凉，通风良好的场所。

容器在使用后必需密封。

推荐储存温度为15到25°C之间。

金属容器

存储/运输时的控制温度:

保持容器密闭，存储在阴凉、通风的地方并远离禁配物存储。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

甲乙酮

600 mg/m3STEL

300 mg/m3TWA

200 mg/m3TWA

300 mg/m3STEL

200 mg/m3TWA

300 mg/m3STEL

0,1 mg/m3STEL

0,05 mg/m3TWA

50 mg/m3TWA

200 ppmTWA

300 ppmTWA

400 ppmTWA

无

无

无

无

无

乙酸乙酯

乙酸丁酯

150 ppmTWA

200 ppmTWA

0,005 ppmTWA

异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯

氯苯

10 ppmTWA

工程控制：

确保良好的通风或抽风。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

通风不足时佩戴适当的呼吸面具。

过滤器 A1-A3（棕色）

密闭良好的安全护目镜。

MSDS-No.:75692

V004.1

TEROSON PU 8521 LACKPRIMER又名  TEROSTAT 8521 第 5页共 11页

LACKPRIMER

身体防护：

手防护：

穿戴个人防护设备。

防护服必须覆盖住手臂和腿部。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

黑色

液体

pH值：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

不适用

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

无资料。

0,97 g/cm3

无资料。

80°C  (176°F)

-10°C  (14°F)-10°C

(14°F)

溶解性：

不溶于

粘度：

30 - 35 mPa.s

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在正常贮存和使用条件下稳定。

按照预期用途使用无禁配物。

按照预期用途使用无禁配物。

避免接触的条件：

禁配物：

分解产物：

高温下可能会释放出异氰酸酯。

在燃烧的情况下，会释放出一氧化碳和二氧化碳。

按照说明书的指导使用不发生分解。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

按照现行化学品法规的定义，产品属于化学制品。以下的评估是基于单个组分的重量含量及其毒理学数据得出的。

蒸气可能导致嗜睡或头昏眼花。

经口毒性：

食入有害

MSDS-No.:75692

V004.1

TEROSON PU 8521 LACKPRIMER又名  TEROSTAT 8521 第 6页共 11页

LACKPRIMER

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

甲乙酮

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

LD50

LC50

LD50

2.600 - 5.400

mg/kg

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

78-93-3

6 h

> 5000 ppm

6.400 - 8.000

mg/kg

乙酸乙酯

LD50

LC50

LD50

6.100 mg/kg

200 mg/l

> 18.000

mg/kg

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

141-78-6

1 h

4 h

6 h

乙酸丁酯

LD50

LC50

> 8.800 mg/kg

> 23,4 mg/l

经口

吸入

大鼠

大鼠

世界经济合作与发展组织

准则  403

123-86-4

（急性吸入毒性）

氯苯

LD50

LD50

LC50

1.427 mg/kg

2.455 mg/kg

2965 ppm

经口

经口

吸入

大鼠

大鼠

大鼠

108-90-7

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

甲乙酮

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

中度刺激性

无刺激性

78-93-3

乙酸乙酯

141-78-6

乙酸丁酯

123-86-4

氯苯

24 h

家兔

无刺激性

家兔

中度刺激性

家兔

世界经济合作与发展组织

108-90-7

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

甲乙酮

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

78-93-3

（急性的眼部刺激或腐蚀）

世界经济合作与发展组织

准则  405

乙酸乙酯

轻微刺激性

家兔

141-78-6

（急性的眼部刺激或腐蚀）

乙酸丁酯

123-86-4

氯苯

无刺激性

无刺激性

家兔

家兔

世界经济合作与发展组织

准则  405

108-90-7

（急性的眼部刺激或腐蚀）

MSDS-No.:75692

V004.1

TEROSON PU 8521 LACKPRIMER又名  TEROSTAT 8521 第 7页共 11页

LACKPRIMER

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

甲乙酮

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

非致敏性

非致敏性

非致敏性

非致敏性

豚鼠最大

值试验

78-93-3

乙酸乙酯

141-78-6

乙酸丁酯

123-86-4

氯苯

豚鼠最大

值试验

豚鼠

世界经济合作与发展组织

准则 406（皮肤致敏）

豚鼠最大

值试验

豚鼠

豚鼠最大

值试验

豚鼠

世界经济合作与发展组织

108-90-7

准则 406（皮肤致敏）

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

甲乙酮

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

阴性的

bacterial

有或没有

世界经济合作与发展组织

准则  471

78-93-3

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

（细菌回复突变试验）

乙酸乙酯

阴性的

阴性的

bacterial

有或没有

有或没有

141-78-6

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

乙酸丁酯

bacterial

123-86-4

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

甲乙酮

结果

接触途径

吸入

接触时间/处理频率

生物种类

大鼠

测试方法

NOAEL=2500 ppm

90 days6

78-93-3

hours/day, 5

days/week

乙酸乙酯

141-78-6

乙酸乙酯

141-78-6

NOAEL=900 mg/kg口服：强饲     90 ddaily

法

大鼠

大鼠

NOAEL=0,002

吸入

90 dcontinuous

mg/l

第十二部分生态学资料

生态信息：

不得倒入下水道，土壤或水体中。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

MSDS-No.:75692

V004.1

TEROSON PU 8521 LACKPRIMER又名  TEROSTAT 8521 第 8页共 11页

LACKPRIMER

其他危害效应：

无资料。

毒性：

有害物成分

CAS-No.

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

胖头鱥

测试方法

甲乙酮

LC50

3.220 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

96 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

78-93-3

（鱼类,急性毒性

试验）

甲乙酮

EC50

EC50

5.091 mg/l

48 h

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

78-93-3

（蚤类急性活动

抑制试验）

世界经济合作与

发展组织准则

201

甲乙酮

> 1.000 mg/l

78-93-3

（藻类，生长抑

制试验）

乙酸乙酯

141-78-6

乙酸乙酯

141-78-6

LC50

EC50

270 mg/l

164 mg/l

鱼类

48 h

48 h

圆腹雅罗鱼

僧帽蚤

Daphnia

世界经济合作与

发展组织准则

202

（蚤类急性活动

抑制试验）

乙酸乙酯

EC50

> 2.000 mg/l

Algae

96 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

141-78-6

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

乙酸丁酯

123-86-4

乙酸丁酯

123-86-4

乙酸丁酯

123-86-4

LC50

EC50

EC50

62 mg/l

72,8 mg/l

674,7 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

96 h

24 h

72 h

高体雅罗鱼

大型蚤

栅藻（被称为绿藻）

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

氯苯

LC50

EC50

EC50

10,4 mg/l

19,9 mg/l

12,5 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

96 h

48 h

虹鳟鱼（新名称：金鳟）

世界经济合作与

发展组织准则

203

108-90-7

（鱼类,急性毒性

试验）

氯苯

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

108-90-7

（蚤类急性活动

抑制试验）

氯苯

96 h 羊角月芽藻（新名称：近头状世界经济合作与

108-90-7

伪蹄形藻）

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

结果

接触途径

降解性

测试方法

CAS-No.

MSDS-No.:75692

V004.1

TEROSON PU 8521 LACKPRIMER又名  TEROSTAT 8521 第 9页共 11页

LACKPRIMER

甲乙酮

快速生物降解性

快速生物降解性

需氧的

需氧的

> 60 %

100 %

78-93-3

乙酸乙酯

141-78-6

世界经济合作与发展组织准则

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

乙酸丁酯

快速生物降解性

需氧的

需氧的

98 %

5 %

世界经济合作与发展组织准则

123-86-4

301 D

（快速生物降解性：密闭瓶试验

）

氯苯

欧盟方法   C.4-E

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

108-90-7

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

LogKow

0,29

0,6

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

CAS-No.

甲乙酮

78-93-3

乙酸乙酯

乙酸丁酯

氯苯

世界经济合作与发展组织

准则  107

141-78-6

123-86-4

108-90-7

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

1,81

2,84

23°C

世界经济合作与发展组织

准则  107

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

向当地责任管理部门咨询，采取必要的处置措施。

推荐用清洗剂:

水，若有必要，添加清洗剂。

污染包装处置：

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

第十四部分运输信息

公路运输ADR分类：

类别：

3

II

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

F1

33

1139

3

标识：

技术名称：

其他信息：

COATING SOLUTION

特殊条款  640D

MSDS-No.:75692

V004.1

TEROSON PU 8521 LACKPRIMER又名  TEROSTAT 8521第      10页共    11页

LACKPRIMER

铁路运输RID分类：

类别：

3

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

II

F1

33

1139

标识：

技术名称：

其他信息：

3

COATING SOLUTION

特殊条款  640D

海运IMDG分类：

类别：

3

II

包装类别：

UN号：

标识：

1139

3

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-E ,S-E

-

COATING SOLUTION

空运IATA分类：

类别：

3

包装类别：

II

353

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

364

1139

标识：

正确货物运输品名：

3

Coating solution

运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏

、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆

应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、防雨淋、防高温。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过）；

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

28.11.2014

产品安全与法规事务部门

MSDS-No.:75692

V004.1

TEROSON PU 8521 LACKPRIMER又名  TEROSTAT 8521第      11页共    11页

LACKPRIMER

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H225高度易燃液体和蒸气。

H226易燃液体和蒸气。

H315对皮肤有刺激。

H317可能引起皮肤过敏。

H319造成严重眼刺激。

H332吸入有害。

H334吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

H335可能引起呼吸道刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H351怀疑会致癌。

H373长期或重复接触可能对器官造成伤害。

H411对水生生物有毒并具有长期持续影响。