安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页共 8 页

BONDERITE C-SO 8550 SOLVENT CLEANER又名  TEROSTAT 8550

安全技术说明书编号 :  311587

V001.3

1L

修订: 03.01.2014

发布日期: 28.11.2014

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称:

推荐用途:

BONDERITE C-SO 8550 SOLVENT CLEANER又名  TEROSTAT 8550 1L

清洗剂

企业信息：

汉高（中国）投资有限公司

张衡路928号

201203

中国上海市浦东新区

中国

电话：

传真：

400-9999-406

生效日期:

03.01.2014

应急信息：

应急电话：www.loctiteletai.com

第二部分危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类

易燃液体

危险类别

第2类

接触途径

眼睛接触

靶器官

严重眼刺激

特异性靶器官系统毒性

一次性接触

第2A类

第3类

标签要素根据GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图:

信号词:

危险

危险性说明:

H225高度易燃液体和蒸气。

H319造成严重眼刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。

修订:311587

V001.3

BONDERITE C-SO 8550 SOLVENT CLEANER又名

TEROSTAT 8550 1L

第 2页共    8页

防范说明（预防）：

P210远离热表面。-禁止吸烟。

P233保持容器密闭。

P242只能使用不产生火花的工具。

P240容器和接收设备接地/等势联接。

<** Phrase language not available: [ ZH ] HENK1 - ARI-S-100008717 **><**

Phrase language not available: [ ZH ] HENK1 - ARI-S-100008717 **>

P243采取防止静电放电的措施。

P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

防范说明（响应）：

P303+P361+P353

如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P370+P380火灾时：撤离现场。

防范说明（储存）：

防范说明（处置）：

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P501根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分成分/组成信息

成分信息:

混合物

根据GB 13690-2009公布的有害物质：

有害物成分  CAS-No.

异丙醇

含量

GHS分类

90- 100%

易燃液体2

67-63-0

H225

严重眼刺激2

H319

特异性靶器官系统毒性一次性接触3

H336

只有那些根据GB13690-

2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分急救措施

皮肤接触：

眼睛接触：

立即用大量流动清水冲洗（10分钟），脱除所有污染的衣物并用绷带包扎。就医。

用大量清水或洗眼液冲洗眼睛至少5分钟。如疼痛持续（强烈刺痛感、对光敏感、

视觉模糊），继续冲洗，并寻求医生帮助。

吸入：

食入：

新鲜空气，给氧，保暖。就医。

漱口，给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分消防措施

有害燃烧产物:

灭火剂:

万一着火，会释放一氧化碳，二氧化碳和氮氧化产物。

常用灭火剂均适用。

灭火方法:

万一着火，用雾状水保持容器冷却。

灭火注意事项:

穿戴防护设备。

佩戴自给式呼吸设备。

修订:311587

V001.3

BONDERITE C-SO 8550 SOLVENT CLEANER又名

TEROSTAT 8550 1L

第 3页共    8页

第六部分泄漏应急处理

应急处理：

如果产生大量泄露请联系消防队。

穿戴防护设备。

禁止排入下水道、地表水、地下水。

避免接触皮肤和眼睛。

疏散未受防护的人员。

泄漏的产品有发滑的危险。

消除方法：

用液体吸附材料（砂子，泥炭，锯末）移除。

废弃物的处置参照第13部分。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项:

储存注意事项:

确保工作场所通风良好。

避免存在明火和点火源。

采取措施防止静电排放。

6月

保存于阴凉、通风良好的场所，远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。

建议储存温度为10到20°C。

第八部分接触控制/个体防护

有害物成分

国家标准 GBZ 2.1-

ACGIH

NIOSH

OSHA

2007

异丙醇

350 mg/m3TWA

700 mg/m3STEL

200 ppmTWA

400 ppmTWA

无

工程控制：

确保良好的通风或抽风。

呼吸系统防护：

眼睛防护：

通风不足时佩戴适当的呼吸面具。

紧密结合的安全护目镜。

身体防护：

手防护：

穿戴防护设备。

防护服必须覆盖住手臂和腿部。

防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN

374相应的渗透时间大于30分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时

间大于480分钟）：异丁烯橡胶基质（IIR；>=0.7

mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行

类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN

374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨

损和破缝，应更换手套。

其他防护  :

个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治

法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图

：

修订:311587

V001.3

BONDERITE C-SO 8550 SOLVENT CLEANER又名

TEROSTAT 8550 1L

第 4页共    8页

第九部分理化特性

性状：

液体

外观：

透明的

液体

无资料。

pH值：

无资料。

熔点（℃）：

相对密度（水=1）：

引燃温度（℃）:

粘度：

沸点（℃）：

闪点（℃）:

溶解性：

82°C  (179.6°F)

13°C  (55.4°F)

完全溶解 (溶剂:水)

无资料。

2 mPa.s

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：

在推荐贮存条件下稳定。

远离热源、火花和明火。

强酸、碱类和氧化剂。

避免接触的条件：

禁配物：

分解产物：

按照说明书的指导使用不发生分解。

聚合危害:

不会发生。

第十一部分毒理学资料

毒理信息：

对本品，没有任何毒理学实验数据。

经口毒性：

食入有害

其它信息：

无资料。

急性毒性：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

数值类型

值

接触途径

接触时间

生物种类

测试方法

LD50

LC50

LD50

5.338 mg/kg

72,6 mg/l

经口

吸入

经皮

大鼠

大鼠

家兔

67-63-0

4 h

12.870 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

轻微刺激性

4 h

世界经济合作与发展组织

67-63-0

准则  404

（急性经皮刺激性/腐蚀性

）

严重眼睛损伤/刺激：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

接触时间

生物种类

家兔

测试方法

中度刺激性

世界经济合作与发展组织

准则  405

67-63-0

（急性的眼部刺激或腐蚀）

修订:311587

V001.3

BONDERITE C-SO 8550 SOLVENT CLEANER又名

TEROSTAT 8550 1L

第 5页共    8页

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

测试类型

生物种类

豚鼠

测试方法

非致敏性

豚鼠封闭

斑贴试验

67-63-0

微生物细胞突变：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

研究方法

代谢作用/接触时

间

生物种类

测试方法

阴性的

bacterial

有或没有

67-63-0

reverse mutation

assay (e.g Ames

test)

重复剂量毒性：

有害物成分

CAS-No.

异丙醇

结果

接触途径

吸入

接触时间/处理频率

生物种类

家鼠

测试方法

NOAEL=1500

13 weeks6

hours/day, 5

days/week

67-63-0

第十二部分生态学资料

生态信息：

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性：

完全生物降解能力：

无资料。

生物累积潜力：

无资料。

修订:311587

V001.3

BONDERITE C-SO 8550 SOLVENT CLEANER又名

TEROSTAT 8550 1L

第 6页共    8页

其他危害效应：

无资料。

毒性：

异丙醇

有害物成分

数值类型

值

急性毒性研接触时间

究

生物种类

胖头鱥

测试方法

CAS-No.

LC50

9.640 mg/l

鱼类

Daphnia

Algae

96 h

48 h

96 h

96 h

世界经济合作与

发展组织准则

203

67-63-0

（鱼类,急性毒性

试验）

异丙醇

异丙醇

EC50

EC50

NOEC

13.299 mg/l

> 1.000 mg/l

1.000 mg/l

大型蚤

世界经济合作与

发展组织准则

202

67-63-0

67-63-0

（蚤类急性活动

抑制试验）

栅藻（被称为绿藻）

栅藻（被称为绿藻）

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

Algae

世界经济合作与

发展组织准则

201

（藻类，生长抑

制试验）

持久性和降解性：

有害物成分

CAS-No.

结果

接触途径

降解性

测试方法

异丙醇

快速生物降解性

需氧的

70 - 84 %

欧盟方法   C.4-E

67-63-0

（“快速”生物降解性密闭瓶试

验）

生物富集/土壤中迁移性：

有害物成分

CAS-No.

LogKow

0,05

生物富集因子

接触时间

生物种类

温度

测试方法

异丙醇

世界经济合作与发展组织

准则  107

67-63-0

（分配系数（正辛醇/水）

，摇瓶法）

第十三部分废弃处置

产品处置：

如果本产品的废弃物根据GB 5085.7-2007

《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物，依据《危险化学品安全管理条例》、

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。

污染包装处置：

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

第十四部分运输信息

修订:311587

V001.3

BONDERITE C-SO 8550 SOLVENT CLEANER又名

TEROSTAT 8550 1L

第 7页共    8页

公路运输ADR分类：

类别：

3

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

II

F1

33

1219

3

标识：

技术名称：

异丙醇

铁路运输RID分类：

类别：

3

II

包装类别：

分类代码：

危害识别号：

UN号：

F1

33

1219

3

标识：

技术名称：

异丙醇

海运IMDG分类：

类别：

3

II

包装类别：

UN号：

标识：

1219

3

EmS：

海洋污染物：

正确货物运输品名：

F-E ,S-D

-

ISOPROPANOL

空运IATA分类：

类别：

包装类别：

3

II

包装说明（携带）：

包装说明（货运）：

UN号：

353

364

1219

标识：

3

正确货物运输品名：

Isopropanol

运输注意事项：

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或

在运输时被损坏。

第十五部分法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）；

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过）。

修订:311587

V001.3

BONDERITE C-SO 8550 SOLVENT CLEANER又名

TEROSTAT 8550 1L

第 8页共    8页

第十六部分其他信息

填表时间:

填表部门:

28.11.2014

产品安全与法规事务部门

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求

的角度描述产品，不担保任何其他的特性。

其他：

第三部分词组代号解释如下：

H225高度易燃液体和蒸气。

H319造成严重眼刺激。

H336可能引起昏昏欲睡或眩晕。